Toruń, 26.10.2022 r.

WŚiE.7021.490.2022.AR

-------------------------------------

wg. rozdzielnika

-------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na zadanie:

„Nasadzenia lip na Rynku Nowomiejskim (budżet obywatelski)”

- Zadanie obejmuje wykonanie nasadzeń drzew w liczbie 6 szt. gat. lipa drobnolistna ‘Greenspire’ o obwodzie pnia 20-25 cm w gruncie na Rynku Nowomiejskim w Toruniu między ulicami: Królowej Jadwigi a Ślusarską zgodnie z załącznikiem mapowym wraz 
z przygotowaniem terenu (odległość rzędu drzew od krawężnika zachodniego ulicy 5 m, odległość od ściany budynku Tumultu 24 m).

- Zakres prac obejmuje:

- rozebranie kostki kamiennej o powierzchni 5m2 pod każde drzewo i wykopanie dołu o głębokości do 100 cm pod każde drzewo,

- zaprawa dołów substratem torfowym oraz ziemią urodzajną bez jakichkolwiek zanieczyszczeń z zastosowaniem agrożelu utrzymującego wilgoć, zalanie dołu,

- posadzenie drzew w gruncie z systemem nawadniająco-napowietrzającym,

- podlanie każdego drzewa min. 50l wody,

- zastosowanie ekranu przeciwkorzennego żebrowanego ReRoot 1000 – 100 cm lub równoważnego dla każdego drzewa,

- wstawienie w nawierzchnie istniejącą kraty ochronnej okrągłej pod każde drzewo – śr. zewnętrzna 150 cm, śr. wewnętrzna 70 cm, żeliwo lakierowane, grafit RAL 7021, wzorem istniejących w szpalerze po stronie południowej rynku,

- opalikowanie trzema toczonymi i impregnowanymi palikami połączonymi poprzeczkami z półwałków (góra) i ustabilizowanie pnia taśmą ogrodniczą,

- obróbka brukarska zamontowanych krat i odtworzenie pozostałej nawierzchni, naprawa nawierzchni, która uległa ewentualnemu uszkodzeniu,

- zagospodarowanie materiałów z odzysku zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego.

- Zadanie nie obejmuje prac pielęgnacyjnych.

- Okres rękojmi i gwarancji 12 miesięcy, oraz wymiana sadzonek, które nie podjęły wegetacji lub obumarły do 30.06.2023r.

- Termin realizacji zadania: 20.11.2022 r. – 06.12.2022 r.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Kryteria oceny złożonych ofert:

- cena - waga 100% (100 pkt).

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów stanowiących sumę punktów za kryterium a).

W trakcie oceny ofert kolejno ocenianym ofertom przyznawane będą punkty w następujący sposób:

najniższa oferowana cena 
                    spośród  złożonych ofert

cena oferty =    -------------------------------------------  x znaczenie kryterium tj. 100 % (100 pkt)

cena oferty badanej

- Do oferty należy dołączyć min. 2 referencje dot. podobnego zakresu robót (z ostatnich 3 lat) oraz kopię wpisu do CEIDG lub KRS.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają  wykluczeniu, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy PZP.

- Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Poprzez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Gmina Miasta Toruń lub osobami upoważnionymi  do zaciągania zobowiązań w mieniu Gminy lub osobami wykonującymi w imieniu Gminy czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a wykonawcą.

- Termin składania ofert: ofertę cenową na formularzu (druk w załączeniu) wraz 
z wymaganymi dokumentami należy przesłać lub złożyć do dnia 03.11.2022 r. do godz. 12.00 na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: wsie@um.torun.pl. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

Bliższe informacje odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 12, 
tel. (56) 611 86 93, 611 88 98

Uwagi ogólne:

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Rozdzielnik:

- artGarden Spółka Jawna studio@artgarden.torun.pl

- JEZIÓRSKA Spółka Jawna, biuro@jeziorska.pl

- Usługi Agrotechniczne PLANTS S.C., scplants@wp.pl

- Z.U.W. Anna Sybilska firma@sybilscy.pl

- Rubus Verde Dariusz Malinowski biuro@rubusverde.pl