WIiR.7013…..3.2023.KS 						     Toruń, dnia 2023-03-21

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie oświetlenia wybiegu dla psów w Parku Tysiąclecia.

Wybieg znajduje się na działce nr 428 przy ul. mjr. Ludwika Idzikowskiego.

Zakres zadania obejmuje:

- Wybudowanie dwóch słupów oświetleniowych. Należy zastosować słupy stalowe okrągłe stożkowe ze stopą pogrubioną, cynkowane o wysokości 4m w kolorze grafitowym RAL 7024. Słupy należy zamontować na prefabrykowanych fundamentach betonowych pokrytych środkiem impregnującym. W słupach należy zastosować izolacyjne złącza bezpiecznikowe kablowe, złącza fazowe                   i złącza zerowe. Zabezpieczenia 6A. Wewnątrz słupów umieścić przewód zasilający typu YDYżo 5x1,5mm². Słupy pobudować w miejscach wskazanych                w zał. nr 1.

- Do oświetlenia zastosować oprawy oświetleniowe parkowe aluminiowe o stopniu ochrony IP66 ze źródłem światła LED 25W 3000lm o rozsyle światła dookólnym w kolorze grafitowym z kloszem poliwęglanowym. Temperatura barwowa źródła światła 3000 K.

- Zasilanie słupów należy poprowadzić od istniejącego najbliższego słupa oświetleniowego wskazanego w zał. nr 1 wykonać kablem typu YKY 5x6mm². Do punktów świetlnych ułożyć przewody uziemiające z bednarki FeZn 25x4 mm.

- Pod ścieżką kabel zabezpieczyć rurą osłonową o średnicy 50mm.Trasy kablowe należy oznakować.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie.

Zał. Nr 1 – lokalizacja słupów

W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto oraz termin gwarancji.

- Warunki udziału w zapytaniu: nie wymaga się,

- Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

- Termin realizacji zadania: Czas realizacji zadania: 8 tygodni od podpisania umowy.

Bliższych informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31. Osoba prowadząca sprawę: Krzysztof Spaliński, tel. 56-6118644, tel. kom.: 728348492.

Oferty prosimy składać do siedziby Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia przy ul. Młodzieżowa 31 lub mailowo na adres wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 04.04.2023 r. do godz. 15.00.