Toruń, 24 marca 2023 r.

WŚiE.7021.1.35.2023.jcz

-------------------------------------

wg. rozdzielnika

-------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wymianę rurociągu odpływowego wód z odwodnienia  terenu działki. Materiał – rura PCV dwuwarstwowa DN 200 w trzech odcinkach o łącznej długości ok. 34 m, Przejście pod nawierzchnią ulicy Bulwar Filadelfijski o długości ok. 6 m wykonać bezwykopowo. Studnie rewizyjne zachować. Wymieniony odcinek połączyć z dalszym odcinkiem odpływu. Wykop bez szalowania, stary rurociąg do demontażu. Głębokość posadowienia rurociągu – ok. 1,0 m.

Prace należy wykonać do dnia 12.05.2023 r.

Uwagi ogólne

- Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia 03.04.2023 r. do godz. 10.00 na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12,      87-100 Toruń; e-mail: wsie@um.torun.pl.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Otrzymują:

- rozdzielnik

- BIP

- a/a (jcz-/2023)