Zainstalowanie w Żłobku Miejskim Nr 3 w Toruniu monitoringu w zakresie:

Wyposażenie oraz montaż poniższego sprzętu:

- Rejestratory cyfrowe -  urządzenia stosowane w instalacjach monitoringu IP. Rejestracja odbywa się w standardzie kompresji H.265 / H.264, pozwalającym na uzyskanie najlepszej jakości obrazu przy wykorzystaniu minimalnej przepustowości sieci i pojemności dyskowej.

Liczba sztuk: 1 do obsługi 32 kamer lub 2 do obsługi po 16 kamer każdy (do ustalenia z wykonawcą);

Parametry techniczne:

- prędkość nagrywania dla jednej kamery do 25kl/s

- obsługa kamer IP o rozdzielczości 4K UHD;

- obsługa dwóch dysków SATA o pojemności maksymalnie 6TB na sztukę;

- zdalna obsługa w aplikacji Hik-Connect lub iVMS-4500;

- funkcja zdalnego sterowania kamery PTZ;

-tryby nagrywania: Ręczny, alarmowy, detekcja ruchu, harmonogram;

- wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań: Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania;

- Przepływność (bitrate): max. 160 Mb/s

- Funkcje sieciowe: Podgląd obrazu na żywo, Odtwarzanie nagrań, Archiwizowanie nagrań (do 30 dni);

- Dostęp do zapisu z telefonu komórkowego;

- Dyski twarde:

- 4 sztuki;

- Pojemność: 6TB

- Zaawansowane formatowanie ( AF ): Tak

- Zgodny z dyrektywą RoHS: Tak

- Obsługiwane kamery: 	do 64 szt.

- Technologia: AllFrame 4K

- Przesył danych: 175MB/s

- Pamięć Cache: 64MB

- Prędkość obrotowa: 5400RPM

- Liczba cykli: 300.000

- Obciążenie: 180TB rocznie;

- Kamery do zastosowania wewnątrz budynku oraz zewnętrzne:

- liczba kamer wewnątrz budynku : 12-17 (liczba do ustalenia z wykonawcą ws. zasięgu kamer);

- liczba kamer zewnętrznych: 4- 6 (liczba do ustalenia z wykonawcą ws. zasięgu kamer);

- kamery typu kopułkowego;

- maksymalna rozdzielczość 2688 x 1520, 4- 5 MPx;

- Szerokość ogniskowej: 2.8 mm;

- Zasilanie: 12 V DC, PoE 802.3af;

- z wydajnym algorytmem kompresji obrazu H.265 / H.264 ;

- klasa szczelności IP67;

- wyposażenie w bardzo czuły przetwornik oraz oświetlacz LED emitujący widzialne światło w kolorze białym, pozwalające na uzyskanie wyraźnego, kolorowego obrazu w każdych warunkach oświetleniowych;

- detekcja ruchu;

- dostęp do telefonu komórkowego;

- Szafa typu rack do montażu naściennego

- liczba: 2 sztuki;

- Ściany zewnętrzne wykonane są z walcowanej na zimno blachy stalowej.

- przednie drzwi wyposażone w szybę ze szkła hartowanego;

- spawana rama,

- zdejmowane panele boczne

- Otwory do wprowadzenia kabli .

- sprzęt do odbioru z kamer (monitor/ telewizor z możliwością wglądu online);

- switche

- liczba: 5 sztuk;

- 10 portowy switch PoE 10/100Mbps

- 4 tryby pracy: AI VLAN, AI EXTEND, AI PoE, AI QoS:Standard IEEE802.3 af/at

- Maksymalna moc do 36W dla pojedynczego portu PoE

- Transmisja do 250m

- Funkcja VLAN

- Metalowa obudowa

7. wszelkie sprzęty i akcesoria konieczne do wykonania montażu funkcjonalnego systemu monitoringu (okablowanie, listwy, itp.);