WŚiE.605.7.2023.MS                                                                                Toruń, dnia 11.05.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę wykonania (zakupu), dostawy i montażu 160 budek lęgowych dla jerzyków:

Zakres zamówienia.

Wykonanie (zakup), dostarczenie i montaż: 80 szt. drewnianych i 80 szt. trocinobetonowych budek lęgowych dla ptaków typu J dla jerzyków na elewacjach budynków szkół/przedszkoli (około 20 lokalizacji) na terenie Miasta Torunia pod nadzorem ornitologa z podnośnika koszowego lub z dachu.

Skrzynki lęgowe dla ptaków należy odpowiednio zabezpieczyć przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi. Powinny spełniać określone wymagania, w szczególności:

Warunki techniczne budek drewnianych (80 sztuk):

- Materiał wykonania – deska heblowana 1 stronnie (na zewnątrz) grubości min. 20 mm lub sklejka wodoodporna grubości min 10 mm.

- Wymiary – długość budki (komory) 440-500 mm, szerokość 220-250 mm, wysokość 170-200 mm, ścianki boczne ze spadkiem ułatwiającym spływanie wody opadowej, otwór 65 x 29 mm (odchyłka -/+ 1mm). Lokalizacja otworu wlotowego 10-20mm od krawędzi podłogi, blisko ściany bocznej. Długość daszka – min. 20 mm większa niż komory, szerokość daszka – min. 20 mm większa niż komory. Długość i szerokość blachy lub papy na daszku – min. 20 mm większa niż daszku.

- Zabezpieczenia budki – budka musi posiadać dodatkowe zabezpieczenie daszku, wykonane z 0,5-1mm blachy ocynkowanej lub gonta bitumicznego, które znacznie przedłuża żywotność budki. Budka musi mieć możliwość łatwego otwierania za pomocą haczyka umocowanego z góry celem czyszczenia. Budka musi być zabezpieczona 
z zewnątrz poprzez minimum 2-krotne pomalowanie pokostem lnianym. Daszek blaszany pokryć farbą w kolorze jasnym (biały, szary, beżowy) lub zastosować gont w odcieniu jasnym.

Warunki techniczne budek trocinobetonowych (80 sztuk):

- Materiał wykonania – trocinobeton lub beton o podobnych parametrach.

- Wymiary – długość budki (komory) 350-500 mm, szerokość 210-250 mm, wysokość 170-200 mm, ścianki boczne bez spadku, otwór 65 x 29 mm (odchyłka -/+ 1mm). Lokalizacja otworu wlotowego 10-30mm od krawędzi podłogi, blisko ściany bocznej.

- Zabezpieczenia budki – budka  musi mieć możliwość łatwego otwierania celem czyszczenia. Budka musi być zabezpieczona z zewnątrz poprzez minimum 2-krotne pomalowanie unigruntem i/lub farbą fasadową w kolorze jasnym.

Specyfikacja szczegółowa dla podanych budek lęgowych określona została w zaleceniach stanowiących załącznik do zapytania.

Pożądany termin realizacji: do 31 sierpnia 2023 roku.

Kryteria oceny złożonych ofert: cena - 100%.

Do oferty należy dołączyć min. 1 referencję dot. podobnego zakresu prac (z ostatnich 3 lat) oraz kopię wpisu do CEIDG lub KRS.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, 
o którym mowa w art. 24 ust. 1 ustawy PZP.

Wykluczeniu podlegają wykonawcy, którzy przed wszczęciem niniejszego postępowania nie wykonali zamówienia lub wykonali je nienależycie oraz wykonawcy, którzy mieli naliczoną karę umowną za zdarzenia dotyczące wcześniejszych umów na realizację zadań zleconych przez Gminę Miasta Toruń.

W przypadku pytań dotyczących przedmiotu zamówienia prosimy o kontakt z Marią Stańczewską 
z Wydziału Środowiska i Ekologii pod numerem (56) 611-86-93.

Uwagi ogólne:

- Ofertę cenową na formularzu (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia 02.06.2023 r. do godz. 10:00 na adres:

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: wsie@um.torun.pl (decyduje data wpływu do wydziału)

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.