WŚiE.605.7.1.2023.MS                                                                                Toruń, dnia 22.05.2023 r.

Dot. procedury zapytania ofertowego na realizację zadania:

Usługa wykonania (zakupu), dostawy i montażu 160 budek lęgowych dla jerzyków:

- 80 szt. drewnianych budek lęgowych dla ptaków typu J,

- 80 szt. trocinobetonowych budek lęgowych dla ptaków typu J.

W celu spełnienia zasady konkurencyjności Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia jako zamawiający wyjaśnia, że w toku postepowania ulega weryfikacji zamówienie 
w zakresie specyfikacji szczegółowej dla podanych budek lęgowych dla jeżyków polegający na: ujednoliceniu wymiarów oraz sposobu zamykania/otwierania budek celem czyszczenia.

Warunki techniczne budek drewnianych (80 sztuk):

SPECYFIKACJA DLA BUDKI DREWNIANEJ NATYNKOWEJ

- Materiał wykonania – deska heblowana 1 stronnie (na zewnątrz) grubości min. 20 mm.

- Wymiary – długość budki (komory) 350-500 mm, szerokość 210-250 mm, wysokość 170-200 mm, ścianki boczne ze spadkiem ułatwiającym spływanie wody opadowej, otwór 65 x 29 mm (odchyłka -/+ 1mm). Lokalizacja otworu wlotowego 10-20 mm od krawędzi podłogi, blisko ściany bocznej. Długość daszka – min. 20 mm większa niż komory, szerokość daszka – min. 20 mm większa niż komory. Długość i szerokość blachy lub papy na daszku – min. 20 mm większa niż daszku.

- Zabezpieczenia budki – budka musi posiadać dodatkowe zabezpieczenie daszku, wykonane z 0,5-1 mm blachy ocynkowanej lub gonta bitumicznego, które znacznie przedłuża żywotność budki. Budka musi mieć możliwość łatwego otwierania za pomocą haczyka celem czyszczenia. Budka musi być zabezpieczona z zewnątrz poprzez minimum 2-krotne pomalowanie pokostem lnianym. Daszek blaszany pokryć farbą 
w kolorze jasnym (biały, szary, beżowy) lub zastosować gont w odcieniu jasnym.

- Dodatkowe elementy – wewnątrz budki umieścić nieckę gniazdową z zagłębieniem 
o średnicy 100 mm. Na całej długości wewnętrznej ścianki (dłuższej) umieścić listewkę o przekroju 10 mm x 3-5 mm na wysokości 100 mm od dna. Do mocowania do ściany budynku konieczne są 2 listwy mocujące o grubości min. 20 mm, długości 300 mm, szerokości min. 50 mm z nawierconymi min. 12 otworami. Do budki dodać 8 wkrętów hartowanych złotych 35 mm x 3,5 mm i 4 wkręty do betonu z osłonkami 45 mm x 35 mm.

SPECYFIKACJA DLA BUDKI DREWNIANEJ PODTYNKOWEJ

- Materiał wykonania – deska heblowana 1 stronnie (na zewnątrz) grubości min. 20 mm.

- Wymiary – długość budki (komory) 350-500 mm, szerokość 210-250 mm, wysokość 170-200 mm, ścianki boczne bez spadku, otwór 65 x 29 mm (odchyłka -/+ 1mm). Lokalizacja otworu wlotowego 10-20 mm od krawędzi podłogi, blisko ściany bocznej. Długość daszka – min. 20 mm większa niż komory.

- Zabezpieczenia budki – budka musi mieć możliwość łatwego otwierania za pomocą haczyka celem czyszczenia. Budka musi być zabezpieczona z zewnątrz poprzez minimum 2-krotne pomalowanie pokostem lnianym.

- Dodatkowe elementy – wewnątrz budki umieścić nieckę gniazdową z zagłębieniem 
o średnicy 100 mm. Na całej długości wewnętrznej ścianki (dłuższej) umieścić listewkę o przekroju 10 mm x 3-5 mm na wysokości 100 mm od dna. Do mocowania do ściany budynku konieczne są 2 listwy mocujące o grubości min. 20 mm, długości 300 mm, szerokości min. 50 mm z nawierconymi min. 12 otworami. Do budki dodać 8 wkrętów hartowanych złotych 35 mm x 3,5 mm i 4 wkręty do betonu z osłonkami 45 mm x 35 mm.

Warunki techniczne budek trocinobetonowych (80 sztuk):

SPECYFIKACJA DLA BUDKI TROCINOBETONOWEJ PODTYNKOWEJ

- Materiał wykonania – trocinobeton lub beton o podobnych parametrach.

- Wymiary – długość budki (komory) 350-500 mm, szerokość 210-250 mm, wysokość 170-200 mm, ścianki boczne bez spadku, otwór 65 x 29 mm (odchyłka -/+ 1mm). Lokalizacja otworu wlotowego 10-30 mm od krawędzi podłogi, blisko ściany bocznej.

- Zabezpieczenia budki – budka musi mieć możliwość łatwego otwierania za pomocą haczyka celem czyszczenia. Budka musi być zabezpieczona z zewnątrz poprzez minimum 2-krotne pomalowanie unigruntem i/lub farbą fasadową w kolorze jasnym.

- Dodatkowe elementy – wewnątrz budki umieścić nieckę gniazdową z zagłębieniem 
o średnicy 100 mm. Na całej długości wewnętrznej ścianki (dłuższej) umieścić listewkę o przekroju 10 mm x 3-5 mm na wysokości 100 mm od dna lub zagłębienie w ściance 
o ww. wymiarach. Do mocowania do ściany budynku konieczne są 2 otwory na ściance tylnej. Do budki dodać 2 wkręty do betonu z osłonkami 12 mm x 120 mm.