WIiR.7013.300.8.2023.KS 						     Toruń, dnia 2023-05-30

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonanie oświetlenia wybiegu dla psów w Parku Tysiąclecia.

Wybieg znajduje się na działce nr 428 przy ul. mjr. Ludwika Idzikowskiego.

Zakres zadania obejmuje:

- Wybudowanie jednego słupa oświetleniowego. Należy zastosować słup stalowy okrągły cynkowany o wysokości 4 m w kolorze grafitowym RAL 7024. Słup należy zamontować na prefabrykowanym fundamencie betonowym.                       W słupie należy zastosować izolacyjne złącze bezpiecznikowe kablowe, złącze fazowe i złącze zerowe. Zabezpieczenie 6A. Wewnątrz słupa umieścić przewód zasilający typu YDYżo 3x1,5mm². Słup pobudować przy wejściu na teren wybiegu.

- Do oświetlenia zastosować oprawę oświetleniową parkową w kolorze grafitowym o stopniu ochrony IP65 ze źródłem światła LED 26 W 3300 lm. Temperaturę barwową źródła światła należy dobrać do istniejącego oświetlenia parku.

- Zasilanie słupa należy poprowadzić od istniejącego najbliższego słupa oświetleniowego wskazanego w zał. nr 1 i wykonać kablem typu YKY 3x4 mm²                o długości ok. 10 m. Do punktu świetlnego ułożyć taśmę uziemiającą                          z bednarki FeZn 25x4 mm.

- Pod ścieżką kabel zabezpieczyć rurą osłonową. Trasę kablową należy oznakować.

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji lokalnej w terenie.

Zał. Nr 1 – lokalizacja słupa

W ofercie należy podać cenę netto i cenę brutto oraz termin gwarancji.

- Warunki udziału w zapytaniu: nie wymaga się,

- Kryteria wyboru oferty: 100% cena.

- Termin realizacji zadania: Czas realizacji zadania: 8 tygodni od podpisania umowy.

Bliższych informacji odnośnie zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31. Osoba prowadząca sprawę: Krzysztof Spaliński, tel. 56-6118644, tel. kom.: 728348492.

Oferty prosimy składać do siedziby Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia przy ul. Młodzieżowa 31 lub mailowo na adres wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 14.06.2023 r. do godz. 15.00