Załącznik nr 1

Zestawienie tabelaryczne dla zadania pn.:

„Skwer przy ulicy Parkowej w Toruniu ”

| Lp. | Gatunek drzewa/ krzewy/trawnik | Powierzchnia [m2] / ilość [szt.] | Założenia do realizacji. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Mieszanka traw | 1700 m2 - wertykulacja 50 m² - założenie nowej | - wertykulacja i nawożenie istniejących trawników - założenie trawnika – przygotowanie gruntu, spulchnienie glebogryzarką, usunięcie zanieczyszczeń, wysianie mieszanki traw gazonowych w ilości 20 g/m² |
| 2. | Ligustr pospolity | 15 m2 – uzupełnienie 25 m² - nasadzenie liniowe | Sadzonki z pojemników C2 lub z gołym korzeniem wysokość sadzonek 30-40 cm, wymiana ziemi na głębokości 20 cm, sadzone w dwóch rzędach naprzemiennie, odległość między rzędami 20 cm, odległość między roślinami w rzędzie 30 cm z zachowaniem odległości od krawężnika 30 cm. |
| 3. | Jaśminowiec | 5 m² | Sadzonki z pojemników C2 lub z gołym korzeniem, sadzone naprzemiennie w tzw trójkąt odległość między roślinami 20 cm i zachowaniem odległości od krawężnika 30 cm. |
| 4. | Klon zwyczajny – acer platanoides | 7 szt. | Drzewa o obwodzie pnia 16-18 cm balotowane, sadzone w dołach o wymiarach 1x1x07 m, drzewa opalikowane 3 palikami otoczonymi o średnicy 8 cm i długości 250 cm, ustabilizowane taśmą, drzewa wyposażyć w worki do nawadniania kropelkowego, |
| 5. | Platan klonolistny – Platanus acerifolia | 1 szt. | Drzewo o obwodzie pnia 16-18 cm balotowane, sadzone w dołach o wymiarach 1x1x0,7m, drzewa opalikowane 3 palikami otoczonymi o średnicy 8 cm i długości 250 cm, ustabilizowane taśmą, drzewa wyposażyć w worki do nawadniania kropelkowego, |
| 6. | Irga Dammera Major lub irga równoważna w zakresie pokroju do docelowej wysokości, max. 50 cm. | 60 m² | Przygotowanie gruntu przez zdjęcie i utylizację darni. Wymiana gleby na min. 20 cm głębokości. Sadzenie w rzędach w ilości 3 szt./mb kwatery, w tzw. trójkąt. Wyłożenie agrowłókniny brązowej z 30 cm zakładem i przyszpilkowanie do gruntu, korowanie warstwą o grubości 5 cm. Rośliny w poj. C3 lub z gołym korzeniem o trzech wyraźnie rozgałęzionych pędach długości minimum 30 cm. Sadzenie roślin nie bliżej niż 25 cm od oporników/krawężników. |
| 7. | Śnieguliczka Doorenbosa | 40 m² | Przygotowanie gruntu przez zdjęcie i utylizację darni. Wymiana gleby na min. 20 cm głębokości. Sadzenie w rzędach w ilości 3 szt./mb kwatery, w tzw. trójkąt. Wyłożenie agrowłókniny brązowej z 30 cm zakładem i przyszpilkowanie do gruntu, korowanie warstwą o grubości 5 cm. Rośliny w poj. C3 lub z gołym korzeniem o trzech wyraźnie rozgałęzionych pędach długości minimum 30 cm. Sadzenie roślin nie bliżej niż 25 cm od oporników/krawężników. |
| 8. | Róża pomarszczona | 20 m² - uzupełnienie | Przygotowanie terenu zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Wymiana ziemi na min. 20 cm głębokości. Sadzenie w ilości 5 szt./m² kwatery, naprzemiennie w tzw. trójkąt. Rośliny w poj. C1 lub z gołym korzeniem o trzech wyraźnie rozgałęzionych pędach długości minimum 30 cm. Sadzenie roślin nie bliżej niż 30 cm od oporników/krawężników. |

2 Elementy małej architektury

| Lp | Element małej architektury | Ilość (szt)/ rozmiar(cm) | Założenia do realizacji |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ławka z oparciem | 7 szt | Ławeczki z oparciem o długości do 150 cm, na fundamentach zakotwionych w gruncie, konstrukcja metalowa malowana proszkowo w kolorze szarym, oparcie i siedzisko z drewna o przekroju szczebliny 4,5 cm x 9,5 cm. w kolorze brązowym |
| 2 | Kosz na psie odchody | 1szt | Wykonany z blachy ocynkowanej, malowany proszkowo na kolor pomarańczowy, przytwierdzony na stałe do podłoża, z wewnętrznym wiadrem ocynkowanym o pojemności 50 l. |