Toruń, 20.07.2023 r.

WŚiE.7021.1.58.2023.jcz

-------------------------------------

wg. rozdzielnika

-------------------------------------

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na:

realizację projektu w ramach Budżetu Obywatelskiego na terenie Gminy Miasta Toruń na rok 2023, pn. „Zielona kładka nad Trasą Prezydenta Raczkiewicza – etap II” – nr JM0835 – na powierzchni działki ew. nr 263/2 obr. 39 Toruń.

Zakres robót obejmuje:

- wykonanie stelaży na południowej ścianie i jednej południowej podporze pochylni północnej klatki schodowej w/w kładki o wymiarach odpowiednio 7,0×8,0 m i 0,5×6,0 m. Stelaże wykonać z drutu o średnicy min. 5 mm, ze stali konstrukcyjnej o parametrach minimalnych S235JR (PN-EN 10025), ocynkowanego ogniowo, o oczkach 15x15 cm, zgrzewanych, mocowanych do ściany za pomocą uchwytów typu „L”, na kotwy chemiczne, śrubami ze stali nierdzewnej o średnicy min. 10 mm, w odległości min. 10 cm od powierzchni ścian w ilości min. 5 szt. kotw/m2;

- demontaż chodnika z kostki betonowej w pasie o wymiarach 7,0×0,4 m z montażem obrzeża o grubości 60 mm, na długości ok. 8,0 m, usunięcie podłoża na głębokość 35 cm i wypełnienie wykopu ziemią urodzajną z zachowaniem istniejącej roślinności;

- zainstalowanie osłon (borderów) wokół wykonanego koryta, o wysokości min. 8 cm ponad powierzchnię chodnika;

- korektę ustawienia rynien spustowych odwodnienia obiektu i skierowanie wylotów na powierzchnię wykonanego koryta.

Uwagi ogólne

- Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia 04.08.2023 r. do godz. 12.00 na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: wsie@um.torun.pl.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

Otrzymują:

- w/g rozdzielnika

- BIP

- a/a (jc- /23)