Toruń, 16 sierpnia 2023 r.

WŚiZ.7021.1.61.2023.jcz

-------------------------------------

wg. rozdzielnika

-------------------------------------

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót: naprawa fragmentu odcinka S 6 kanału A Strugi toruńskiej na długości ok. 50 m, wzdłuż budynków przy ul. Strumykowej 12, 10, 8 i 6.

Zakres naprawy:

- zabudowanie na kanale dwóch studni rewizyjnych z włazami kwadratowymi (800x800mm), żeliwnymi (min. klasa obciążenia C250). Odległość pomiędzy studniami – ok. 50 m. Pierwsza na wysokości narożnika posesji Strumykowa 12.

- oczyszczenie dna kanału z naniesionego rumoszu i gruzu

- naprawa ścian cegłą kanałową zwykłą na zaprawie dedykowanej

- wypełnienie ubytków używając dedykowanej mineralnej warstwy szczepnej i zaprawy naprawczej do betonu do aplikacji w kanałach ściekowych

- naprawa powierzchniowa ścian i dna kanału z wykorzystaniem dedykowanej szpachli do betonu, do napraw uszkodzeń powierzchniowych w kanałach ściekowych

- utylizacja odpadów na składowisku.

Termin  realizacji usługi: do 31.10.2023 r.

- Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia 28.08.2023 r. do godz. 12.00 na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: wsie@um.torun.pl.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz doświadczeniem w realizacji robót w zakresie napraw lub remontów budowli hydrotechnicznych lub urządzeń kanalizacyjnych – min. dwie realizacje o wartości min. 10.000,00 zł brutto każda.

Otrzymują:

- w/g rozdzielnika

- BIP

- a/a (jc- /2023)