Toruń, 16 sierpnia 2023 r.

WŚiZ.7021.1.62.2023.jcz

-------------------------------------

wg. rozdzielnika

-------------------------------------

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie umocnienia i stabilizacji skarpy w Parku Miejskim na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu (dz. nr 98/2 obr. 12) w obrębie ujawnionych wypływów skarpowych ze źródlisk w trzech miejscach o wymiarach 6x6m, 6x4m i 2x6 m za pomocą materaców gabionowych o grubości min. 35 cm wypełnionych kamieniem łamanym, kotwionych w gruncie na geowłókninie filtracyjnej wraz z wykonaniem drenażu jodełkowego w obrębie ich posadowienia z odpływem do stawów parkowych, oraz naprawa kamiennego muru oporowego o wysokości 0,5 m na długości 8 m.

Termin  realizacji usługi: do 31.10.2023 r.

- Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia 28.08.2023 r. do godz. 12.00 na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: wsie@um.torun.pl.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz doświadczeniem w realizacji robót w zakresie napraw lub remontów budowli lub urządzeń hydrotechnicznych, lub melioracyjnych (min. 2 realizacje).

Otrzymują:

- w/g rozdzielnika

- BIP

- a/a (jc- /2023)