Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 25.

- Okres realizacji zamówienia:

Termin realizacji zamówienia: do dnia 12 października 2023 roku

- Płatności:

Zapłata przelewem na konto Wykonawcy, wskazane na fakturze, po wykonaniu dostawy, w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury Zamawiającemu.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje dostawę:

6 000 litrów oleju opałowego lekkiego do kotłowni olejowej w budynku Urzędu Miasta Torunia przy ulicy Wały gen. Sikorskiego 25.

Olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024: 2011               i posiadać następujące minimalne parametry:

- gęstość: w 15°C - max 0,860 kg/l (tożsamo w 20°C - max 0,835 kg/l)

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg

- zawartość siarki max.0,1%

- zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg

- zawartość wody max. 200mg/kg

W przypadku złożenia najkorzystniejszej oferty prosimy o dostarczenie w dniu dostawy paliwa odpisu z orzeczenia laboratoryjnego.