Toruń, dnia 06.10.2023 r.

WIiR.271.21.10.2023.SP

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej 130 tys. zł

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.:  Roboty rozbiórkowe budynku biurowego przy ul. Targowej 14 w Toruniu.

KOD CPV 45110000-1  roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych

- Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje roboty rozbiórkowe całego budynku biurowego zlokalizowanego na działce ewidencyjnej nr 5/10, obręb 56, ul. Targowa 14. Rozbiórka budynku do poziomu 20 cm poniżej terenu.

2. Przedmiotowy budynek jest obiektem z połowy lat 60-tych, o konstrukcji murowanej (gazobetonowej), z elementami żelbetowymi (stropy, podciągi, klatki schodowe) z dachem płaskim o konstrukcji stalowej (wiązar kratowy), kryty papą asfaltową. Budynek nie jest ocielony. Obiekt posiada dwie kondygnacje nadziemne oraz częściowe podpiwniczenie w pom. węzła cieplnego.

Na parterze znajdowały się pomieszczenia usługowo-handlowe oraz pomieszczenia biurowe, sanitarne i socjalne. Piętro zajmuje duża sala zebrań wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi biurowymi i socjalno-sanitarnymi. Budynek posiada dwie klatki schodowe na szczytach północnym i południowym. W budynku występuje dużo okien i o dużych rozmiarach, wykonanych w technologii PVC.

Media w trakcie procedury odłączania.

3. Powierzchnia użytkowa ok. 1589 m2, kubatura ok. 10 136 m3

4. Wykonawca zobowiązany jest do:

-  ustanowienie kierownika robót rozbiórkowych,

- zabezpieczenia terenu rozbiórki przed osobami postronnymi,

- sprawdzenie sieci uzbrojenia terenu w gruncie wokół budynku,

- wywiezienie materiału z rozbiórki na składowisko odpadów,

- zasypanie ziemią ubytków, nierówności w gruncie,

- uporządkowanie terenu po zakończeniu prac,

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

5. Przed złożeniem oferty zalecane dokonanie wizji lokalnej w terenie. Istniej możliwość wykonania wizji wewnątrz budynku po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

II. Wymagania i warunki Zamawiającego

1. Na realizacje przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą pisemna umowa.

2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.

III. Warunki udziału w postępowaniu: nie określa się

IV. Kryteria wyboru oferty: cena przedmiotu zamówienia - 100%

V. Termin wykonania: do 3 tygodni od przekazania terenu rozbiórki

VI. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych i wariantowych

VII. Warunki płatności

1. Rozliczenie za roboty rozbiórkowe stanowiące przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę oraz po wykonaniu oraz bezusterkowym odbiorze przedmiotu zamówienia, płatnej w terminie do 30 dni od otrzymania faktury

2. W niniejszym zamówieniu przyjęto sposób rozliczenia jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia.

VIII. Sposób składania oferty

1. Kompletna oferta powinna zawierać:

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

2) Klauzulę informacyjną RODO stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31 lub przesłać drogą elektroniczną na adres wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 13.10.2023 r., do godziny 14.00.

3. Więcej informacji dotyczących zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31. Osoba do kontaktu: Sławomir Paczkowski, tel. (56) 611-88-47, adres e-mail: s.paczkowski@um.torun.pl

IX. Załączniki

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Klauzula informacyjna RODO

Zał. nr 3 – Dokumentacja fotograficzna budynku