Załącznik do decyzji nr 20/2023 z dnia 12 października 2023 r., znak: WAiB.6220.11.18.2023 AGW

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, wraz z parkingami, układem dróg wewnętrznych, śmietnikami, placami zabaw, elementami zagospodarowania terenu oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Apatora w Toruniu na działkach 401 i 402/2 z obrębu 49.

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z § 3 ust. 1 pkt. 58 lit. b, ponieważ łączna powierzchnia parkingów, garaży 
i towarzyszącej infrastruktury znajdujących się poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody przekracza 0,5 ha i wynosi około 16784,66 m2.

Teren inwestycji obejmuje obszar o łącznej powierzchni około 19060 m2.

Teren jest w całości ogrodzony, jest on obecnie nieużytkowany, w większej części jest utwardzony – jako pozostałość po dawnej zabudowie. Inwestycja od strony południowej, zachodniej 
i północnej graniczy z drogami, a następnie z zabudową usługową/przemysłową. Po stronie zachodniej znajduje się centrum handlowe, a wschodniej i północnej różne usługi i mniejsze przedsiębiorstwa.

W granicach przedmiotowej działki zlokalizowane są sieci: wodociągowa, kanalizacji deszczowej i energetyczna.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się budowę 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, z garażami podziemnymi, parkingami, układem dróg wewnętrznych, śmietnikami, placami zabaw, elementami zagospodarowania terenu, oraz infrastrukturą techniczną.

Kolejność realizacji poszczególnych prac przedstawiać się będzie następująco:

- wykop pod fundamenty projektowanych budynków i częściowa wymiana gruntu;

- budowa fundamentów;

- budowa budynków (ścian, słupów i stropów);

- budowa przyłączy i sieci wod-kan, kanalizacji deszczowej tzw. mała retencja ogrody deszczowe lub zbiornik retencyjny oraz wpięcie do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sieci elektroenergetycznych i c.o.;

- montaż wewnętrznych instalacji wod-kan, c.o. i wentylacji;

- montaż wewnętrznych instalacji elektrycznych silno- i słaboprądowych;

- wykończenie wewnętrzne;

- montaż okien;

- budowa wjazdów, dróg wewnętrznych, chodników i zjazdów;

- malowanie elewacji oraz montaż okładzin elewacyjnych;

- obsianie terenów zielonych trawą i nasadzenie zieleni ozdobnej.

Planowane przedsięwzięcie będzie realizowane według sprawdzonych metod z zastosowaniem typowego sprzętu budowlanego. Realizacja obiektów w kolejności obejmuje:

- roboty związane z organizacją prac i przeszkoleniem pracowników;

- roboty przygotowawcze terenu: wycinka krzewów, zdjęcie darniny i humusu, wyrównanie terenu, szeroko przestrzenne wykopy;

- budowa przyłączy i instalacji wewnętrznych w terenie;

- budowę budynków mieszkalnych;

- budowę dróg wewnętrznych i dróg zewnętrznych, parkingów, chodników, dojść;

- urządzenie terenów zielonych.

Etap realizacji całego przedsięwzięcia będzie składał się z następujących prac:

- Przygotowanie pracowników do przystąpienia do robót: przeszkolenie w zakresie przepisów BHP, wyposażenie w odzież ochronną, zabezpieczenie placu budowy w  niezbędny sprzęt gaśniczy, apteczki pierwszej pomocy itp.,

- Roboty związane z zagospodarowaniem i zabezpieczeniem placu budowy: wygrodzenie zewnętrznym ogrodzeniem w celu zabezpieczenia go przed dostępem osób niepowołanych oraz odpowiednie oznakowanie, wyposażenie zaplecza budowy w środki zaradcze np. sorbenty czy maty pochłaniające w przypadku wycieku płynów eksploatacyjnych z pojazdów czy maszyn budowlanych.

- Roboty związane z usunięciem krzewów i innej roślinności (wycinka zieleni): wycięcie i wykarczowanie krzewów, wywiezienie materiału z wycinki zieleni i przekazanie do wykorzystania np. gałęzie do zrąbkowania, zasypanie dołów.

- Roboty związane z wyrównaniem terenu: ten etap pracy wymagał będzie przede wszystkim standardowo używanych maszyn (np. koparek i pojazdów ciężarowych porządkujących teren), tak aby przygotować go pod realizację zabudowy. Polegać będzie m.in. na zwiezieniu na osobną pryzmę darni oraz żyznej gleby pokrywającej teren.

- Roboty ziemne, w tym przemieszczanie mas ziemnych: wykonane zostaną wykopy pod fundamenty, sieci uzbrojenia podziemnego. Grunt z wykopów, jeżeli jego parametry geotechniczne na to pozwolą, zostanie wykorzystany przy budowie parkingów i dróg wewnętrznych i drogi zewnętrznej. W związku z możliwością wystąpienia opadów atmosferycznych w trakcie prowadzenia prac budowlanych przewidziano odprowadzanie wody gruntowej z wykopów. Wody opadowe lub gruntowe napływające do wykopów, jeżeli wystąpi taka sytuacja, będą odpompowywane na teren przedsięwzięcia lub do beczkowozów.

- Wykonanie przyłączy od gestorów zewnętrznych na teren inwestycji (wodociąg, ciepłociąg, energetyka, teletechnika, kanalizacja sanitarna),

- Budowa obiektów kubaturowych: obejmująca m.in. roboty fundamentowe, murarskie, ciesielskie, zbrojarskie, betoniarskie, montażowe elementów stalowych i żelbetowych, roboty montażowe stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej, wykonanie izolacji wewnętrznych instalacji elektrycznych, wykonanie podbudowy i posadzek, wykonanie izolacji termicznych oraz roboty wykończeniowe z wykorzystaniem standardowego sprzętu używanego do tego typu robót.

- Wykonanie dróg wewnętrznych, placów, chodników, ścieżek, parkingów, a także realizacja prac związanych z budową drogi:

- Wykonanie kanalizacji sanitarnej z podłączeniem się do sieci miejskiej.

- Wykonanie oświetlenia.

- Wprowadzenie stałej organizacji ruchu, w tym urządzeń bezpieczeństwa ruchu, oznakowania poziomego i pionowego.

- Wykonanie terenów zieleni, nasadzenia, wykonanie ogrodów deszczowych:

- Likwidacja placu budowy i uporządkowanie terenu.

Budynki zaprojektowano w konstrukcji monolitycznej, żelbetowej, posadowionej na żelbetowej płycie fundamentowej. Ściany i żelbetowa płyta fundamentowa wykonane będą z betonu wodoszczelnego. Strop transferowy płytowy z głowicami oparty zostanie na ścianach żelbetowych. W części nadziemnej układ konstrukcyjny ścianowo-płytowy oraz stropy oparte będą na ścianach murowanych, nośnych oraz ścianach żelbetowych. Dachy budynków zaprojektowano jako płaskie. W ramach przedmiotowej inwestycji projektuje się 3 budynki mieszkalne wielorodzinne bez lokali usługowych, które będą posiadały 5 kondygnacji naziemnych. Do każdego budynku zaprojektowano również hale garażowe.

Wykopy pod fundamenty będą realizowane do głębokości maksymalnie 4,5 m.

Projektowane budynki będą miały wysokość 15,5 m.

Wszystkie maszyny i urządzenia wykorzystywane przy budowie charakteryzować się będą korzystnymi własnościami akustycznymi oraz będą w pełni sprawne technicznie.

Gdyby pojawiła się sytuacja awaryjna związana z wyciekiem płynów eksploatacyjnych z pojazdów lub maszyn budowalnych na grunt ziemny, a szczególnie paliw, zastosowane zostaną w pierwszej kolejności materiały chłonne, a następnie zanieczyszczony grunt zostanie zebrany i przekazany do utylizacji jako odpad niebezpieczny. W trakcie wykonywania robót w obszarze montażowym nie będą dokonywane żadne naprawy sprzętu mechanicznego ani pojazdów, nie będą do nich nalewane paliwa, a odpady gromadzone będą tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

W ramach planowanej inwestycji rozważano 2 warianty:

Wariant I – wariant inwestycyjny

Wariant dotyczy inwestycji na terenie działek 401 i 402/2 obręb 49. W wariancie tym wybudowane zostaną 3 budynki mieszkalne wielorodzinne, o 5 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, o łącznej powierzchni budynków około 5512,55 m2. Powierzchnia parkingów, dróg dojazdowych i garaży wyniesie około 16784,66 m2. Planuje się budowę około 549 miejsc postojowych, z czego 107 miejsc postojowych na terenie, a 442 miejsca postojowe w garażach podziemnych. Ten wariant został wybrany do realizacji.

Wariant II – wariant alternatywny

Wariant dotyczy inwestycji na terenie działek 401 i 402/2 obręb 49. W wariancie tym wybudowane zostaną 3 budynki mieszkalne wielorodzinne, o 6 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej, o łącznej powierzchni budynków około 5512,55 m2. Powierzchnia parkingów, dróg dojazdowych i garaży wyniesie około 17100,00 m2. Planuje się budowę około 600 miejsc postojowych, z czego 150 miejsc postojowych na terenie, a 450 miejsc postojowych w garażach podziemnych. Ten wariant został odrzucony.

Uzasadnienie wyboru wariantu: Do realizacji wybrano wariant I polegający na budowie 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych, o 5 kondygnacjach nadziemnych i 1 kondygnacji podziemnej. Wariant ten został wybrany ze względu na pozostawienie większej powierzchni terenów biologicznie czynnych niż w przypadku wariantu II. Pozostawienie większej ilości terenów zielonych zwiększy atrakcyjność terenu, a projektowana roślinność stanie się bazą pokarmową dla ptaków czy owadów. Jednocześnie przyczyni się do ograniczenia efektu miejskiej wyspy ciepła. Wody opadowe i roztopowe zostaną wykorzystane przez rośliny, częściowo nastąpi odparowanie i infiltracja wgłębna. Każde zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej na terenach miejskich powoduje wiele korzyści dla środowiska przyrodniczego jak również przeciwdziała ograniczeniu negatywnych zmian klimatu.