Załącznik do decyzji nr 22/2023 z dnia 13 października 2023 r., znak: WAiB.6220.11.19.2023 AGW

Charakterystyka przedsięwzięcia

Inwestycja dotyczy budowy zakładu zbierania makulatury, w nowoprojektowanej hali na terenie Paku Przemysłowego w Toruniu na działkach 211/51 i 211/52 obręb 45.

W ramach realizacji przedsięwzięcia będącego przedmiotem niniejszego opracowania, ma powstać hala stalowa z płyt warstwowych o powierzchni ok. 450 m2, wysokość obiektu wyniesie od 8 do 12 m. Przedsięwzięcie ma być zrealizowane na działkach o łącznej powierzchni 2442 m2. Wykopy pod fundamenty realizowane będą na głębokość max. 1,5 m. W hali wytyczone będzie pomieszczenie socjalno-biurowe.

Aktualnie obszar inwestycji stanowi utwardzony plac wraz z istniejąca halą stalową rozkładaną należącą do aktualnego dzierżawcy. Po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach poprzedni dzierżawca zdemontuje i zabierze swoją halę. W miejscu dotychczasowej hali zostanie ustawiona hala inwestora. Sam proces demontażu hali stalowej istniejącej nie jest związany z samą inwestycją – wynika z zakończenia dzierżawy i przeniesienia jej w inne miejsce.

Nieruchomości posiadają pełne uzbrojenie nie tylko w podstawowe media (energia elektryczna, woda, kanalizacja), ale również istnieje możliwość podłączenia większości z nich do sieci technologicznych (para, azot).

W planowanym zakładzie przewiduje się następujące procesy:

- Przyjmowanie odpadów poddawanych ważeniu.

- Odpady dostarczane będą transportem własnym lub dostarczane będą przez posiadaczy odpadów lub transportem firm wskazanych przez posiadaczy odpadów.

- Odpady po zważeniu i sprawdzeniu ich zgodności z zakresem zezwolenia będą kierowane do miejsc ich selektywnego magazynowania.

- Zbierane odpady nie będą poddawane procesom technologicznym, które mogłyby zmienić ich charakter fizyczny lub chemiczny. Prowadzony będzie proces wstępnej segregacji – nie powodującej zmiany składu i charakteru odpadu. Odpady mogą być przepakowywane/prasowane.

- Okres magazynowania odpadów będzie uzależniony od zebrania odpowiedniej, ekonomicznie uzasadnionej ilości przeznaczonej do transportu, nie dłuższy jednak niż określa to ustawa o odpadach.

- Zbieranie odpadów prowadzone będzie w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko, poprzez magazynowanie w wyznaczonych oznakowanych i dostosowanych do tego miejscach.

- Odpady będą magazynowane w sposób uniemożliwiający ich rozwiewanie i rozprzestrzenianie w atmosferze.

- Zbieranie odpadów prowadzone będzie na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych i zwierząt.

- Zbierane odpady będą przekazywane wyłącznie podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia właściwych organów na gospodarowanie tymi odpadam.

- Prowadzona będzie ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów oraz kartą ewidencji odpadów.

W ramach przedsięwzięcia Inwestor rozważał następujące warianty:

- Wariant „0” polegający na rezygnacji z podejmowania inwestycji jest najkorzystniejszy dla środowiska ze względu na ograniczenie zużycia surowców, jednakże z ekonomicznego punktu widzenia nie jest korzystny dla Inwestora. Odstąpienie od realizacji inwestycji oznaczałoby również odstępstwo od rozwoju spółki i konkurencyjności na rynku zbierania odpadów makulatury w Toruniu.

- Wariant „I” jest wariantem polegającym na prowadzeniu zakładu zbierania odpadów  makulatury w hali stalowej z płyt warstwowych o powierzchni ok. 450 m2. Proces zbierania oraz magazynowania odpadów makulatury całkowicie odbywać się będzie wewnątrz hali. Takie rozwiązanie ograniczy maksymalnie wpływ projektowanej inwestycji na środowisko, w szczególności stan jakości powietrza (brak rozwiewania odpadów, ograniczone pylenie z procesu belowania makulatury) oraz klimat akustyczny (wszystkie procesy: belowanie, transport wewnątrzzakładowy odbywały się będą wewnątrz zamkniętej hali. W związku z powyższymi założeniami uznano wariant jako przewidziany do realizacji.

- Wariant „II” polega na budowie budynku o powierzchni 100 m2 i prowadzeniu belowania oraz magazynowaniu odpadów makulatury pod wiatą o powierzchni ok. 350 m2. Realizacja inwestycji w tym wariancie wiązałaby się z emisją pyłu (rozwiewanie odpadów makulatury i belowanie na zewnątrz) oraz generowaniu znacznie większego poziomu hałasu (praca belownicy, transport wewnątrzzakładowy odpadów) niż w przypadku  wariantu inwestycyjnego. Ze względu na powyższe wariant ten nie został przewidziany do realizacji.

Wariant „I” został wybrany przez inwestora do realizacji, ze względu na mniejszy wpływ na środowisko w porównaniu do wariantu „II”.