Toruń, dnia 31.10.2023 r.

WIiR.271.21.13.2023.SP

ZAPYTANIE OFERTOWE

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

nieprzekraczającej 130 tys. zł

Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty cenowej na zadanie pn.: „Dostawa wyposażenia w postaci 4 sztuk barier przeciwpowodziowych do budynków Urzędu Miasta Torunia”.

### KOD CPV 44212383-7 - zapory

- Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę wyposażenia w postaci 4 szt. barier (zapór) przeciwpowodziowych o minimalnych podstawowych parametrach technicznych:

| Lp. | Parametr | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Materiał wykonania bariery | stop aluminium |
| 2. | System zamykania (mocowania) | za pomocą uchwytu |
| 3. | Instalacja | w otwór drzwiowy, mobilna, bez kolumn i kątowników |
| 4. | Materiał uszczelek | EPDM |
| 5. | Grubość bariery | ≤ 30 mm |
| 6. | Waga bariery | ≤ 19 kg/m2 |
| 7. | Stan techniczny | produkt nowy, data produkcji do 6 m-cy od daty dostawy do Zamawiającego |

2. Wymiary barier przeciwpowodziowych:

1) Bariera nr 1: szerokość: 1239 mm x wysokość: 930 mm (P1L)

2) Bariera nr 2: szerokość: 1244 mm x wysokość: 930 mm (P1P)

3) Bariera nr 3: szerokość: 1241 mm x wysokość: 930 mm (P2L)

4) Bariera nr 4: szerokość: 1245 mm x wysokość: 930 mm (P2P)

3. Zamawiający dopuszcza dostawę barier o większej wysokości: do 1200 mm. Minimalna wysokość 930 mm.

## 4. System musi być prosty, łatwy w montażu i demontażu przez jedną osobę. Specyfikacje techniczną zawierającą opis i rysunki (zdjęcia) produktu należy dołączyć do oferty.

## 5. System musi posiadać certyfikat szczelności i atest wydany przez europejski podmiot certyfikujący. Certyfikat wymagany w języku polskim lub przetłumaczony na język polski. Certyfikat i atest należy załączyć do oferty.

6. Miejsce dostawy realizowane przez Wykonawcę: 87-100 Toruń, ul. Młodzieżowa 31, Wydział Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, p. 311.

II. Wymagania i warunki Zamawiającego

1. Na realizacje przedmiotu zamówienia zostanie zawarta z Wykonawcą pisemna umowa.

2. Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego.

3. Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie.

III. Warunki udziału w postępowaniu

Brak

IV. Kryteria wyboru oferty

Cena przedmiotu zamówienia - 100%

V. Termin wykonania usługi

do 4 tygodni od dnia podpisania umowy wykonawca zobowiązany jest dostarczyć przedmiot zamówienia.

VI. Warunki płatności

1. Rozliczenie za prace stanowiące przedmiot zamówienia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę oraz skutecznym dostarczeniu przedmiotu zamówienia do Wydziału Inwestycji i Remontów UMT, płatnej w terminie do 30 dni od otrzymania faktury.

2. W niniejszym zamówieniu przyjęto sposób rozliczenia jako wynagrodzenie ryczałtowe za realizację przedmiotu zamówienia. Dostawa przedmiotu zamówienia zawarta w cenie ofertowej.

VII. Sposób składania oferty

1. Kompletna oferta powinna zawierać:

1) Formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania,

2) Klauzulę informacyjną RODO stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszego zapytania,

3) Specyfikację techniczna bariery przeciwpowodziowej,

4) Certyfikat i atest dla bariery przeciwpowodziowej.

2. Oferty należy składać osobiście w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31 lub przesłać drogą elektroniczną na adres wiir@um.torun.pl w terminie do dnia 08.11.2023 r. do godzin 9.00.

3. Więcej informacji dotyczących zapytania ofertowego można uzyskać w siedzibie Wydziału Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta Torunia, ul. Młodzieżowa 31. Osoba do kontaktu p. Sławomir Paczkowski, tel. (56) 611-88-47, adres e-mail: s.paczkowski@um.torun.pl

VIII. Załączniki

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy

Zał. nr 2 - Klauzula informacyjna RODO