ZAŁĄCZNIK NR 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 26/2023 z dnia 22 listopada 2023 r. znak: WAiB.6220.11.4.2023 AGW

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja polegać będzie na budowie stacji paliw na działce nr 130/15 przy ulicy Szosa Lubicka 24 w Toruniu, która jest fragmentem drogi krajowej. Na działce tej istniała stacja paliw wybudowana ponad 20 lat temu i w ostatnim okresie prowadzona przez firmę NESTLE. Stacja ta obsługiwała mieszkańców miasta oraz ruch tranzytowy samochodów wyjeżdżających z Torunia. Od 2015 r. stacja ta jest zamknięta. Zostały rozebrane wszystkie naziemne elementy stacji: wiata, dystrybutory, pawilon, teren na krótki moment stał się parkingiem.

Projektowana stacja paliw będzie stacją publiczną, ogólnie dostępną. Na stacji planuje się prowadzić sprzedaż detaliczną paliw płynnych, AdBlue i gazu płynnego LPG oraz budowę zaplecza usługowego.

Realizacja przedsięwzięcia będzie miała niewielki i krótkotrwały wpływ na środowisko. Pierwszy etap to przygotowanie terenu polegające na rozbiórce istniejących obiektów oraz usunięciu istniejącej infrastruktury podziemnej w tym wydołowanie zbiorników.

Następny etap to budowa nowej stacji paliw. Ze względu na niewielką wielkość obiektu prace te powinny się zamknąć w okresie około 3-4 miesięcy. W pierwszym etapie budowy zostanie zamontowany zbiornik oraz infrastruktura podziemna, kolejnym etapem jest wykonanie obiektów naziemnych, utwardzenie powierzchni i montaż poszczególnych urządzeń wyposażenia stacji.

Do głównych cech charakterystycznych procesów związanych z realizacją planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do dystrybucji produktów naftowych i instalacji do dystrybucji substancji należy zaliczyć:

- nieznaczne zużycie wody i ograniczona ilość ścieków bytowych (pracownicy realizujący prace),

- brak ścieków przemysłowych oraz nieznaczna emisja gazów i pyłów do powietrza,

- w trakcie prac budowlanych nie będą prowadzone procesy technologiczne, które ze względu na ich rodzaj i skalę, mogłyby powodować znaczne zanieczyszczenia poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości,

- charakter przedsięwzięcia nie spowoduje zaliczenia przedsięwzięcia do instalacji o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej,

- w trakcie prac budowlanych, wytwarzane odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne, będą selektywnie gromadzone i odbierane przez uprawnione jednostki gospodarcze.

- występowanie umiarkowanego hałasu w czasie prac montażowych – praca urządzeń i maszyn tylko 
w godzinach dziennych, montaż planowanej instalacji nie wpłynie na środowisko gruntowo-wodne oraz warunki hydrologiczne występujące w rejonie lokalizacji przedsięwzięcia,

- realizacja przedsięwzięcia jedynie w niewielkim zakresie wymaga likwidacji zieleni (trawników), ale powstaną nowe lub zostaną zregenerowane istniejące,

- realizacja inwestycji nie wpłynie na zmianę wykorzystania działek graniczących z działką, na której będzie realizowane przedsięwzięcie.

Przewidywany czas realizacji przedsięwzięcia – to 3 - 4 miesiące.

Będzie to zupełnie nowy obiekt, dlatego wyposażony zostanie w nowoczesne urządzenia do dystrybucji paliw spełniające wymagania techniczne i ochrony środowiska stawiane tego typu obiektom. Stacja ta prowadzić będzie detaliczną sprzedaż paliw płynnych (benzyna bezołowiowa, ON), gazu LPG oraz AdBlue, a także drobnych artykułów motoryzacyjnych, artykułów spożywczych, prasy itp. oraz świadczyć podstawowe usługi w zakresie obsługi pojazdów (stanowisko kompresora i odkurzacza) oraz myjnia. Stacja czynna będzie przez cały rok, przez 24 godziny na dobę.

Paliwo oraz AdBlue ze zbiorników podawane będą do dystrybutorów znajdujących się na wysepkach pod wiatą.

Montowane elementy instalacji do dystrybucji produktów naftowych oraz instalacji do dystrybucji substancji na terenie stacji paliw w Toruniu przy ul. Szosa Lubicka to:

- 2 zbiorniki paliw o pojemności do 60 m3, podzielone na komory (podział ten zostanie ustalony w fazie projektu technicznego stacji),

- 1 podziemny zbiornik LPG o pojemności do 20 m3,

- 1 podziemny zbiornik AdBlue o pojemności do 10 m3,

- 4 dystrybutory paliwowe dwustronne w tym 1 dystrybutor szybki do tankowania samochodów ciężarowych,

- 1 dystrybutor tankowania LPG,

- 1 dystrybutor tankowania AdBlue,

- studnia zlewowa,

- przewody paliwowe łączące studnię zlewną ze zbiornikami i zbiorniki z dystrybutorami.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi nowobudowanych stacji paliw, instalacja paliwowa na ww. stacji będzie wykonana jako hermetyczna w zakresie podstawowych operacji technologicznych. Hermetyzacja obejmować będzie następujące operacje:

- spust paliwa z autocysterny do zbiorników magazynowych (stopień hermetyzacji 1 tzw. wahadło gazowe),

- odsysanie oparów paliw (benzyn) z baków tankowanych pojazdów (stopień hermetyzacji 2 tzw. VRS).

W ramach budowy instalacji do dystrybucji paliw zostaną położone następujące sieci infrastruktury podziemnej:

- sieć paliwowa,

- sieć telekomunikacyjna (związana z obsługą pomp, dystrybutorów, monitoring zbiorników i przewodów paliwowych),

- sieć elektroenergetyczna zasilająca urządzenia do dystrybucji paliwa.

Dodatkowo, w obrębie stacji wybudowane zostaną następujące sieci (umożliwiające funkcjonowanie

stacji paliw) niezwiązane z instalacjami do dystrybucji:

- sieć kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do szczelnego zbiornika lub z przyłączem do sieci miejskiej,

- sieć kanalizacji deszczowej (wraz z urządzeniami oczyszczającymi) z rozsączeniem wód deszczowych na terenie działki inwestora,

- sieć wodociągowa z włączeniem się do wodociągowej sieci miejskiej,

- sieć elektroenergetyczna (zapewniająca dostawę prądu do funkcjonowania i oświetlania stacji),

- sieć telekomunikacyjna (opcjonalnie w zależności od preferencji inwestora i możliwości technicznych) – telefon stacjonarny, sieć internetowa, sieć monitoringowa (np.: telewizji przemysłowej),

- sieć gazowa (opcjonalnie w zależności od rodzaju zastosowania ogrzewania pawilonu stacyjnego).

Dystrybutory zlokalizowane będą na wysepce pod wiatą. Dystrybutor wyposażony będzie w system aktywnego odbioru oparów paliw (VRS). Opary paliw z baku tankowanego pojazdu (benzyny) zasysane będą przy pistolecie nalewczym pompą oparów zamontowaną w dystrybutorze. Intensywność odbioru oparów przez pompę sterowana jest natężeniem przepływu paliwa przez pistolet nalewczy dystrybutora. Zassane opary wydzielonym rurociągiem odprowadzane będą do przestrzeni gazowej zbiornika paliw.

W rejonie dystrybucji paliw zostanie wykonana szczelna taca z odwodnieniem - w rejonie dystrybutorów oraz zlewu paliwa, ze względów technologicznych przewidziano nawierzchnię betonową, szczelną. Wody opadowe i roztopowe z odwodnień w obrębie tacy kierowane będą do tzw. „brudnej” kanalizacji deszczowej zaopatrzonej w separator.