Załącznik do decyzji nr 28/2023 z dnia 11 grudnia 2023 r., znak: WAiB.6220.11.34.2022 AGW

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowe przedsięwzięcie dotyczy budowy obiektu budowlanego – kotłowni kontenerowej zasilanej gazem ziemnym typu E. Źródło ciepła będzie zasilać sąsiadującą halę produkcyjną Boryszew S.A. Oddział Elana w Toruniu w parę. Źródło ciepła zlokalizowane będzie na działce nr 211/14, obr. 45 obok istniejącego budynku. W celu doprowadzenia pary i odprowadzenia kondensatu na działce nr 129/72 i 211/14 powstanie odcinek rurociągu parowego.

Oprócz budowy kotłowni kontenerowej, planuje się do wykonania podłączenie do: instalacji wodociągowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, instalacji parowej.

Przedsięwzięcie zakłada zlokalizowanie kontenera obok istniejącego rurociągu prowadzącego do budynku hali produkcyjnej.

Paliwem dostarczanym do kontenera będzie gaz ziemny wysokometanowy typu E, który zostanie dostarczony do kotłowni za pomocą projektowanego przyłącza gazowego.

W kontenerze będzie znajdować się źródło ciepła oparte na jednej wytwornicy pary wytwarzające ciepło w postaci pary technologicznej wraz z instalacją przygotowania wody. Woda zostaje przygotowana w stacji uzdatniania wody. Stacja przygotowująca wodę do produkcji ciepła będzie posiadać wydajność do 5 m3/h wody uzdatnianej. Technologia stacji wymaga okresowego płukania, dzięki któremu zostaną usunięte nagromadzone jony wapnia, które wraz z płukaną wodą zostaną odprowadzone do kanalizacji sanitarnej.

Para technologiczna w kotłowni powstaje w skutek zmiany stanu skupienia wody 
w wytwornicy, która przemienia energię zawartą w paliwie gazowym za pomocą reakcji spalania. Para stanowi nośnik ciepła i będzie dostarczana do istniejącej linii technologicznej w budynku produkcyjnym, który zajmuje się przetwórstwem płatków PET. Transport pary pomiędzy źródłem ciepła, a budynkiem produkcyjnym odbędzie się za pomocą rurociągu parowego DN50.

Wytwornica pary będzie generowała ciepło pod postacią pary technologicznej, której ciśnienie wyniesie do 2,0 MPa. Ilość pary wyniesie do 2,2 Mg/h. Część wody przygotowana przez stację zmiękczania podczas produkcji ciepła zostanie po wcześniejszym oczyszczeniu z mułu, osadu i soli, spuszczona do kanalizacji. Oprócz tego, do kanalizacji zostaną odprowadzone ścieki pochodzące 
z odmulania i odsalania źródeł parowych, gdyż występuje konieczność okresowego odmulania 
i odsalania urządzenia wytwórczego. Para wodna, która powstaje w wytwornicy pozostawia mułki, sole i osady z dostarczonej wody, która przepływa do instalacji odbiorczych. Usuwanie wszystkich osadów wynika z konieczności zapewnienia drożności instalacji. Ściek technologiczny trafia do kanalizacji sanitarnej.

Projektowany odcinek ciepłociągu będzie transportował ciepło za pomocą nośnika w postaci pary wodnej do zakładu Boryszew S.A. Odział Elana w Toruniu. Długość ciepłociągu wynosić będzie około 50 m po terenie.

Kotłownia kontenerowa składać się będzie z dwóch kontenerów morskich 20’ i 10’ połączonych w sposób trwały krótszymi bokami, których łączna długość nie przekroczy 9,5 m. 
W skład kotłowni wejdą:

- instalacja elektryczna i AKPiA, w której skład wchodzi instalacja oświetleniowa, instalacja gniazd wtykowych, instalacja automatycznego sterowania i zawiadywania pracą kotła,

- wewnętrzna instalacja gazowa wraz z zewnętrznym modułem regulacji gazu ziemnego zabudowanym w zewnętrznej szafce odpowiedzialnym za redukcję ciśnienia gazu do wymaganego i stabilne jego utrzymanie,

- instalacja wodna wraz z modułem przygotowania wody, z której wytwarzana będzie para technologiczna. Moduł przygotowania wody służy do zmiękczenia wody i pozbawienia jej zanieczyszczeń, minerałów i tlenu, w jego skład wchodzi między innymi instalacja zmiękczania oraz instalacja odwróconej osmozy, zbiornik wody uzdatnionej o pojemności do 1,7 m3 i zbiornik wody zasilającej o pojemności do 2,5 m3,

- instalacja powrotu kondensatu – umożliwia powrót z instalacji odbiorczych ochłodzonej pary wodnej w postaci ciekłej (kondensatu) z powrotem do zbiornika wody zasilającej,

- instalacja kanalizacji sanitarnej służąca do odprowadzania zanieczyszczeń usuniętych z wody pitnej przez stację zmiękczania i stację odwróconej osmozy oraz odsolin i odmulin z kotła parowego,

- instalacji parowej wraz z zaworem bezpieczeństwa służącej do dostarczenia pary wytworzonej 
w kotle gazowym do istniejącej technicznej instalacji parowej znajdującej się wewnątrz istniejącego budynku produkcyjnego,

- moduł pompowy dostarczający przygotowaną wodę i zgromadzoną w zbiorniku wodę do kotła,

- instalacja rozprężania odmulin i odsolin z kotła parowego,

- system odprowadzenia spalin – komin dwupłaszczowy ze stali nierdzewnej wraz z konstrukcją wsporczą o wysokości około 8 m od poziomu posadowienia kontenera.