ZAŁĄCZNIK NR 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 2/2024 z dnia 09 stycznia 2024 r. znak: WAiB.6220.11.9.2023 AGW, akta: 64/V/95 (12)

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Głównym celem planowanego przedsięwzięcia jest modernizacja i rozbudowa zakładu należącego do Miklan–Ryza Michał Michalski, Łukasz Michalski Sp. z o.o. umożliwiająca zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów co w konsekwencji umożliwi zwiększenie produkcji artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych, sanitarnych oraz innych wyrobów z papieru 
i tektury. Zwiększenie mocy przerobowych (zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów) oraz zwiększenie produkcji wyrobów z papieru i tektury, uzyskiwanego z przetwórstwa odpadów (głównie makulatury) lub produkowanych z celulozy zostanie uzyskane przez zamontowanie specjalistycznej maszyny do produkcji wytłaczanek typu "Holder" o wydajności maksymalnej 20 Mg/dobę oraz zmodernizowanie linii do produkcji papieru toaletowego i ręczników o wydajności maksymalnej 
80 Mg/dobę, co jest związane z koniecznością przetworzenia odpadów w ilości równej 137 Mg/dobę, co zostanie osiągnięte przez pełne wykorzystanie istniejącej linii do przetwarzania odpadów.

Projektowane przedsięwzięcie zlokalizowane będzie na terenie istniejącego zakładu Miklan–Ryza Michał Michalski, Łukasz Michalski Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na terenie działek nr: 39/1, 85/8, 85/15, 96/1, 85/9 obręb 45 przy ul. Płaskiej 18 w Toruniu, o łącznej powierzchni 1,2988 ha, z czego teren zabudowany to 3902 m2, tereny utwardzone to 8018 m2 a tereny biologicznie czynne to 1068 m2.

Planowane przedsięwzięcie obejmować będzie:

- zbieranie odpadów;

- przetwarzanie odpadów;

- produkcję artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych, sanitarnych oraz innych wyrobów 
z papieru i tektury.

W chwili obecnej Miklan–Ryza Michał Michalski, Łukasz Michalski Sp. z o.o. prowadzi instalacje do przetwarzania odpadów, zajmuje się także produkcją artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych, sanitarnych oraz innych wyrobów z papieru i tektury. Ze względu na planowane zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów z 15000 Mg/rok do 50000 Mg/rok (nastąpi zwiększenie ilości przetwarzanych odpadów o 96 Mg/dobę) konieczne jest uzyskanie decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach. Nastąpi także wzrost ilości wyprodukowanych artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych, sanitarnych oraz innych wyrobów z papieru i tektury (nastąpi wzrost produkcji wyrobów z papieru i tektury o 74 Mg/dobę) i w tym przypadku jest konieczne uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz uzyskanie pozwolenia zintegrowanego ponieważ ilość wyprodukowanych wyrobów z papieru lub tektury będzie przekraczać 20 Mg/dobę zgodnie z zapisami punktu 6 podpunkt 1 b (instalacje do produkcji papieru lub tektury o zdolności produkcyjnej ponad 20 ton na dobę) załącznika do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 
27 sierpnia 2014 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1169).

W obiektach i na terenie istniejącego zakładu znajdują się następujące instalacje oraz urządzenia:

- Linia do rozwłókniania o wydajności maksymalnej 137 Mg/dobę;

- Linia do produkcji papieru toaletowego i ręczników o wydajności maksymalnej 20 Mg/dobę;

- Prasa do odwadniania osadów;

- Kocioł parowy ER-125 z systemem odpylania;

- Waga samochodowa 60 Mg.

W ramach planowanego przedsięwzięcia nie powstaną nowe obiekty budowlane, zostanie zamontowana linia  do produkcji wytłaczanek typu "Holder" w istniejącym budynku magazynowym, tym samym nastąpi zmiana sposobu użytkowania obiektu na obiekt produkcyjno-magazynowy. Pozostałe obiekty pozostaną bez zmian.

Projektowane przedsięwzięcie dotyczyć będzie przetwarzania odpadów oraz produkcji artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych, sanitarnych oraz innych wyrobów z papieru 
i tektury będących produktem końcowym powstającym z przetwarzanych odpadów. Zamiennie do produkcji artykułów gospodarstwa domowego, toaletowych, sanitarnych oraz innych wyrobów 
z papieru i tektury będzie wykorzystywana celuloza.

W ramach przetwarzania odpadów maksymalna łączna masa wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane, nie może przekroczyć połowy maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które mogą być magazynowane w okresie roku, określonej w zezwoleniu na zbieranie odpadów lub zezwoleniu na przetwarzanie odpadów lub pozwoleniu na wytwarzanie odpadów uwzględniającym zbieranie lub przetwarzanie odpadów.
W tabeli zostały zestawione rodzaje i ilości odpadów przewidzianych do przetwarzania.

| Kod | Rodzaje odpadu | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów które mogą być magazynowane w okresie roku [Mg]* | Maksymalna masa poszczególnych rodzajów odpadów i maksymalnej łącznej masy wszystkich rodzajów odpadów, które w tym samym czasie mogą być magazynowane [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 03 03 08 | Odpady z sortowania papieru i tektury przeznaczone do recyklingu | 50000 | 500 |
| 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 50000 |  |
| 15 01 05 | Opakowania wielomateriałowe | 50000 |  |
| 19 12 01 | Papier i tektura | 50000 |  |
| 19 12 01 | Papier i tektura | 50000 |  |
| Łącznie | 50000 |  |

*-podane w tabeli powyżej wielkości dla poszczególnych rodzajów (kodów), należy traktować jako ilości maksymalne, możliwe do przetworzenia. W praktyce udział poszczególnych rodzajów odpadów będzie zróżnicowany i będą ściśle związany z proporcjami odpadów różnych typów, jakie dotrą do zakładu od dostawców, suma wszystkich przetwarzanych odpadów nie przekroczy 50000 Mg/rok.

Proces produkcyjny będzie prowadzony w systemie ciągłym przez 365 dni w roku, czyli 8760 godzin w roku. Na terenie istniejącego zakładu po modernizacji będzie zatrudnionych docelowo ok. 80 pracowników.

Surowcem do produkcji tamboru (półprodukt otrzymywany z przetwarzania odpadów typu makulatura) są odpady pochodzące z punktów selektywnej zbiórki odpadów lub firm handlowych 
i produkcyjnych. Odpady po dostarczeniu do zakładu będą magazynowane na utwardzonym placu lub magazynie przeznaczonym do magazynowania odpadów. Następnie zostaną poddane segregacji ręcznej. W jej wyniku w przypadku zanieczyszczeń typu drewno, metale, tworzywa sztuczne zostaną one oddzielone i przekazane do odzysku innym podmiotom gospodarczym.

Do przetwarzania odpadów zostanie wykorzystana istniejąca linia do rozwłókniania 
o wydajności maksymalnej 137 Mg/dobę. W ramach przetwarzania odpadów są kolejno wykonywane następujące procesy:

- pozyskanie materiałów i surowców do produkcji;

- zakup materiałów i środków chemicznych do, produkcji;

- przyjęcie odpadów;

- kontrola wilgotności i ocena zapachu;

- magazynowanie;

- transport do rozwłókniacza (hydropulper);

- rozdęcie drutów spinających bele;

- pobranie wody do hydropulpera;

- zasyp odpowiedniej ilości surowca do rozdrabniacza;

- rozwłóknianie makulatury;

- dodanie podchlorynu sodu do dezynfekcji;

- automatyczne opróżnienie hydropulpera z masy;

- oczyszczanie resztek masy pozostałości (odpad 03 03 07);

- odrzucenie resztek - odpadu poprodukcyjnego z cząstkami stałymi powyżej 4,5 mm;

- transport pulpy do kadzi magazynowych (kadź buforowa i kadź maszynowa w cyrkulacji);

- regulacja stężenia masy za pomocą wody w pompie mieszalnej;

- transport pulpy na hydrocyklony;

- oczyszczania z zanieczyszczeń, drobne poniżej 4.5 mm (piasek, szkło) zanieczyszczenia stałe ciężkie;

- transport do sortowników odśrodkowych;

- oczyszczanie z zanieczyszczeń lekkich, barwniki, tworzywa sztuczne i nierozwłóknione części makulatury;

- transport do maszyny papierniczej;

- suszenie z użyciem wysokiej temperatury;

- nawijanie tamboru;

Przerób makulatury odbywa się w systemach zintegrowanych z papierniami. Niezależnie od wybranej linii technologicznej recyklingu makulatury, wyróżnić możemy podstawowe stadia procesu przerobu papieru:

- Magazynowanie.

Zebrana makulatura trafia do papierni luzem lub w postaci beli. Na miejscu zostaje ona rozpakowana i umieszczona w magazynie.

- Rozwłóknianie.

W rozwłókniaczu papier, którego głównym urządzeniem jest hydropulper zostaje wymieszany z wodą obiegową (cały proces odbywa się w hydropulperze) i rozdzielony na włókna makulaturowe. Na tym etapie do przerabianej makulatury dodaje się często związki chemiczne wspomagające proces dezynfekcji masy makulaturowej. Masa makulaturowa zostaje także poddana wstępnemu oczyszczaniu. W zależności od rodzaju makulatury oraz planowanego produktu końcowego, stosowane są różne sposoby rozwłókniania niskostężeniowe lub wysokostężeniowe.

- Mechaniczne usuwanie zanieczyszczeń.

Na tym etapie recyklingu makulatury niezbędne jest użycie specjalnie przygotowanych sit 
i hydrocyklonów, do których przepompowana zostaje z rozwłókniacza wodna zawiesina włókien celulozowych. W celu usunięcia zanieczyszczeń z masy makulaturowej wykorzystuje się naturalne różnice fizyczne między zanieczyszczeniami, wodą i włóknami celulozowymi. Po oddzieleniu zanieczyszczeń ciężkich (piasku, zszywaczy, spinek, etc.) otrzymana masa zostaje rozcieńczona 
i poddana sortowaniu właściwemu na sortownikach.