Załącznik do decyzji nr      .2024 z dnia      stycznia 2024 r., znak: WAiB.6220.11.20.2023 AGW

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedsięwzięcie będzie polegało na przebudowie Stacji Wodociągowej i Bazy Stare Bielany przy ul. św. Józefa w Toruniu wraz z przebudową istniejących i budową nowych sieci zewnętrznych wodno-kanalizacyjnych w rejonie Stacji. Celem inwestycji jest przebudowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej, która jest częściowo znacznie wyeksploatowana.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w rejonie skrzyżowania ul. św. Józefa i Grunwaldzkiej oraz 
w ul. św. Józefa,  ul. Kaszubskiej w Toruniu na działkach nr dz. nr 58/1, 58/7, 61/2, części działek nr 58/3, 58/4, 61/1, 64, 65 obręb 34 oraz części działek nr 273, 311/2, 319, 320/1 obręb 36 w Toruniu. Teren inwestycji sąsiaduje od południa z kościołem od zachodu z terenem Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera. Na północy zlokalizowany jest przystanek autobusowy, na wschodzie ul. św. Józefa i  budynki mieszkalne jednorodzinne. Większość inwestycji znajdzie się na terenie Bazy Stare Bielany Toruńskich Wodociągów przy ul. Św. Józefa 47-49.

Zakres inwestycji przedstawia się następująco:

- Budowa nowych magistralnych przewodów sieci wodociągowej (średnicy 250, 300 i 500 mm) 
i rozdzielczego o średnicy 100 mm od głównego przewodu magistralnego o średnicy 500 mm 
w ul. Grunwaldzkiej i przewodu wodociągowego o średnicy 300 mm przebiegającego od ulicy Grunwaldzkiej do istniejących zbiorników wyrównawczych oraz  nowych magistralne przewody sieci wodociągowej  o średnicach: 250, 300, 400 i 500 mm łączących projektowaną pompownię 
z istniejącymi przewodami odprowadzającymi wodę z dotychczasowej pompowni. Następnie wyłączone zostaną z eksploatacji istniejące przewody wodociągowe o średnicach: 400 i 300 mm 
w ulicy św. Józefa. Aby je zastąpić planuje się budowę nowego przewodu o średnicy 100 mm sieci wodociągowej od magistrali o średnicy 500 mm w ul Grunwaldzkiej do połączenia z istniejącym wodociągiem o śr. 100 mm w ul. Kaszubskiej z przepięciem istniejących przyłączy do posesji do nowego przewodu.

- Urządzenie nowej pompowni w istniejącym budynku nr 10, w którym mieści się obecnie magazyn wodomierzy.  Budynek obecnie posiada wydzielone pomieszczenia, w których znajduje się biuro Wodomierzowni, 2 pomieszczenia magazynowe, węzeł sanitarny oraz poddasze również wykorzystane jako magazyn. Powierzchnia  zabudowy budynku  wynosi około 70 m2. Nowa pompownia będzie miała wydajność 680 m3/h, zamontowane zostaną 3 pompy z silnikami o mocy znamionowej 18,5 kW oraz 1 pompa o mocy 30 kW.

Po przebudowie przewiduje się wykorzystanie istniejącego podziału budynku na parterze na poszczególne pomieszczenia i adaptację tych pomieszczeń do nowych funkcji związanych 
z pompownią.

- Przebudowa zbiorników wyrównawczych 2 x 1000 m3. W projekcie zakłada się przystosowanie  istniejących zbiorników 2x1000 m3 do okresowego załączenia ich do pracy. Wymagać to będzie przebudowy przewodów przy zbiorniku i przebudowy instalacji wewnątrz zbiorników w komorze zasuw.  Wewnątrz komory zasuw przewiduje się  montaż  urządzenia do dezynfekcji wody promieniami UV  o wydajności 350 m3/h oraz wydzielenie pomieszczenia chlorowni. W nowej chlorowni nie będzie magazynowany podchloryn sodu, tylko będzie dowożony z Ujęcia Mała Nieszawka. W związku z tym nie ma potrzeby wydzielania pomieszczeni z oddzielnym wejściem 
z zewnątrz. Chlorownia będzie miała zapewnione spełnienie wymogów bhp dla tego typu obiektu.

Przebudowie ulegnie wentylacja zbiornika, tak aby wyeliminować możliwość przypadkowego, lub celowego skażenia wody, wyeliminować możliwość wejścia gryzoni, ptaków i owadów do wnętrza zbiornika. Wentylacja dyżurna w okresie kiedy zbiornik będzie nieczynny będzie ograniczona do minimum a nawiewane powietrze będzie filtrowane aby nie wprowadzać pyłów do wnętrza zbiorników.

- Montaż wolnostojącego agregatu prądotwórczego. Projekt zakłada lokalizację agregatu na istniejącym, utwardzonym placu przy nowej pompowni w budynku nr 10. Zakładana moc agregatu 135 kVA lub 108 kW w obudowie dźwiękochłonnej przystosowanej do montażu na zewnątrz.

- Budowa linii kablowych zasilających o łącznej długości około 265 m;

- z do rozdzielni nowej pompowni w budynku 10,

- z nowego  agregatu prądotwórczego  do  istniejącej rozdzielni głównej w bud. 5 i oddzielna linia w odwrotnym kierunku,

- z rozdzielni  nowej pompowni do zbiornika nadziemnego dla zasilenia istniejących i nowych urządzeń w tych zbiornikach, poza istniejącą pompownią wody,

- Budowa  linii światłowodowej do sterowania i przesyłania sygnałów z istniejących i nowych urządzeń w zbiornikach wyrównawczych nadziemnych 2x1000 m3, o długości około  200 m;

- Przebudowa istniejących i budowa nowych przewodów sieci kanalizacyjnych oraz rozdział na kanalizację sanitarną i deszczową.  Zgodnie z wytycznymi Inwestora przyjęto rozwiązanie zawierające rozdział kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną  i dwie różne kanalizacje deszczowe. Jedna z nich będzie odprowadzać wody opadowe z części dachów do istniejącego terenowego zbiornika wody (obiekt 11), a druga odprowadzać będzie pozostałe wody deszczowe do projektowanego kolektora deszczowego w ul. Św. Józefa. Odprowadzenie ścieków sanitarnych zaprojektowano do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej w ul. Św. Józefa poprzez istniejące 
i projektowane (w ramach odrębnego opracowania) przyłącze kanalizacji sanitarnej. Odprowadzenie wód deszczowych z terenów utwardzonych zaprojektowano poprzez projektowane przyłącze do projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Św. Józefa (kanalizacja deszczowa oraz przyłącze są ujęte w odrębnych opracowaniach).

- Przebudowa przewodów ciepłowniczych, spowodowana koniecznością zmiany przebiegu na odcinku miedzy budynkiem nr 4 a nowym budynkiem pompowni nr 10 i budynkiem muzealno-biurowym nr 9 w związku z budowanymi przewodami magistralnymi o długości około  90 m 
(w zakresie średnic:100 do 50 mm);

- Przebudowa kabla telekomunikacyjnego  spowodowana  koniecznością usunięcia kolizji między projektowanymi przewodami przy nowej Pompowni a istniejącym uzbrojeniem wraz ze studzienkami połączeniowymi o długości około  15 m;

- Przebudowa zjazdu i drogi wewnętrznej wraz z parkingiem na działce 58/7 i 65 o powierzchni około 2 000 m2, polegać będzie na wyprofilowaniu spadków i ułożeniu nowej nawierzchni 
i wydzieleniu miejsc parkingowych. Nie przewiduje się zwiększenia powierzchni terenów utwardzonych.

Projektowane jest wykonywane robót ziemnych w wykopie otwartym, maksymalna  szerokość wykopu przy poszczególnych pracach ziemnych nie będzie większa niż 0,6 m dla światłowodu i kabli elektrycznych, 1,2 m dla przewodów wod-kan i nie więcej niż 2,0 m przy studzienkach rewizyjnych kanalizacji. Przewody wodociągowe i kanalizacyjne układane będą na około 1,8 do 2,2 m. 
Po zakończeniu prac teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego.

Uzbrojenie przewodów wodociągowych stanowić  będą zasuwy żeliwne miękko uszczelnione lub przepustnice (dla średnic 500 mm) z trzpieniem teleskopowym wyprowadzonym do skrzynki ulicznej. Uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych stanowić będą studnie rewizyjne.

Na poziomie prowadzonych robót nie występuje woda gruntowa, zatem nie ma  potrzeby obniżania poziomu wody gruntowej.

Projektowane przewody wodociągowe i kanalizacyjne wykonywane będą poprzez wykonanie wykopu o umocnieniowych ścianach, ułożenie na dnie wykopu przewodów i zasypanie wykopu wraz z mechanicznym zagęszczeniem gruntu. Wykopy dla umieszczenia przewodów będą prowadzone na głębokość od 1,5 do 2,2 m. Przewiduje się wykonanie krótkich odcinków przecisków pneumatycznych tzw. „kretem” o długości nieprzekraczającej 6,0 m (przy zbliżeniu do drzew) bez stosowania płuczki. Po wykonaniu wykopu, umieszcza się w nim przebijak pneumatyczny w  planowanej osi rurociągu oraz pod pożądanym kątem w tzw. łożu (lawecie startowej). Następnie napędzany sprężonym powietrzem przebijak zagęszcza grunt rozpychając go na boki. Za przebijakiem jest wciągana rura osłonowa w której na płozach dystansowych umieszcza się rurę wodociągową.

W planowanych ww. pracach nie przewiduje się potrzeby wycinki drzew i krzewów. Istniejące drzewa nie będą również kolidować z eksploatacją planowanych obiektów.

Wykonanie robót polegających na renowacji odcinka kanału jajowego o średnicy 500/375 mm odbywać się będzie bez wykopów,  przy użyciu rękawa nasączonego utwardzalnymi żywicami poliestrowymi dopasowanego do kształtu remontowanego przewodu. Utwardzona wykładzina pokrywa rysy i uszczelnia przewód oraz pełni rolę zastępczego przewodu, a także zapobiega infiltracji i eksfiltracji.