Załącznik do decyzji nr  8.2024 z dnia 12 marca 2024 r., znak: WAiB.6220.11.23.2023 AGW

Charakterystyka przedsięwzięcia

Przedmiotowa inwestycja dotyczy budowy stacji paliw płynnych wraz z niezbędna infrastrukturą przy ul. Płaskiej 22a w Toruniu. Inwestycja będzie realizowana na działkach numer 199/10, 32/36, 32/41 z obrębu 45.

Na przedmiotowym obszarze zaprojektowano 8 miejsc postojowych dla samochodów osobowych oraz 4 miejsca postojowe dla samochodów ciężarowych i cystern.

W związku z realizacją inwestycji na przedmiotowym terenie planuje się budowę budynku biurowo-socjalnego, który zostanie wykonany w technologii tradycyjnej lub z prefabrykatów. Budynek ten będzie miał wysokość około 4,4 m. Przewiduje się też budowę budynku warsztatowego 
o konstrukcji stalowej, o wysokości około 7,3 m, planuje się:

- fundamenty żelbetowe monolityczne w postaci stóp fundamentowych i podwalin;

- konstrukcja stalowa;

- ściany osłonowe z płyt warstwowych;

- dach z płyt warstwowych lub na blasze trapezowej z termoizolacją.

Warsztat będzie wykorzystany jako miejsce napraw sprzętu należącego do Inwestora, miejsce przechowywania narzędzi, części. W warsztacie nie planuje się montowania hałaśliwych maszyn. Wentylacja hali będzie wentylacją grawitacyjną.

Na przedmiotowym terenie planuje się budowę zbiorników do magazynowania oleju napędowego i oleju opałowego. Projektuje się 2 zbiorniki podziemne do magazynowania paliw 
o pojemności około 100 m3 każdy. Łączna pojemność zbiorników to 200 m3.

Przedmiotowa stacja paliw płynnych prowadzić będzie sprzedaż detaliczną oleju napędowego i płynu AdBlue. Na stacji paliw nie będzie sprzedawany olej opałowy.

Przyjęto, że na terenie stacji będą dostawy 2 cystern (20m3) w tygodniu. W związku 
z powyższym roczne dostawy będą na poziomie 2000m3 ON.

Magazynowanie paliw będzie się odbywało przy zastosowaniu zbiornika paliwa bezciśnieniowego, podziemnego o konstrukcji stalowej 2-płaszczowy z ciągłą detekcją przecieku dla przestrzeni międzypłaszczowej – przestrzeń sucha monitorowana na obecność cieczy. Zbiornik 
z zewnętrznym zabezpieczeniem antykorozyjnym typu ENDOPREN. Zabezpieczenie komory przed nadmiernym wzrostem nad- i podciśnienia stanowić będą zawory oddechowe wyprowadzone na 4,0 m ponad otaczający teren. Komora każdego zbiornika paliw zostanie zabezpieczona przed przepełnieniem elektronicznym czujnikiem kontaktowym cieczy podającym sygnał do zamknięcia spustu paliwa z autocysterny. Komora nadzbiornikowa zbiorników zostanie wyposażona w szczelną, stalową studzienkę rewizyjną.

Dodatkowo w celu zabezpieczenia środowiska wodnogruntowego planuje się instalację piezometrów.

Pracownicy budynku biurowego i warsztatowego będą pracowali na 1 zmianę od poniedziałku do soboty. Stacja paliw jest samoobsługowa i będzie czynna całodobowo, 7 dni w tygodniu. Kierowcy będą wjeżdżać na teren inwestycji dzięki karcie dostępu. Przeładunek paliw będzie się odbywał jedynie podczas pracy stacji w porze dnia. Zakład będzie zatrudniał 5 pracowników (4 kierowców 
i 1 pracownik biurowy).