Załącznik do decyzji nr      .2024 z dnia     marca 2024 r., znak: WAiB.6220.11.17.2023 AGW

Charakterystyka przedsięwzięcia

Planowane przedsięwzięcie dotyczy budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi, garażami podziemnymi, niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu w Toruniu, przy ul. Heweliusza i ul. Halleya.

Łączna powierzchnia garaży podziemnych, miejsc parkingowych naziemnych i towarzyszącej infrastruktury wynosi około 1,1775 ha. Zgodnie z uzupełnieniem Kip z dnia 17 stycznia 2024 r, obszar inwestycji położony jest w granicach administracyjnych miasta Toruń i wymaga zmiany sposobu użytkowania terenu lasu i gruntów o zwartej powierzchni przewyższającej 0,1 ha pokrytego roślinnością leśną.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewidziano powstanie:

- 4 budynków w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej o wysokości do 13 m i powierzchni zabudowy około 5 400 m2 wraz z kilkoma lokalami usługowymi w parterach 3 budynków położonych najbliżej linii tramwajowej,

- 4 garaży podziemnych o łącznej powierzchni użytkowej około 7 975 m2,

- terenów utwardzonych o łącznej powierzchni około 4 420 m2,

- powierzchni biologicznie czynnej stanowiącej nie mniej niż 25% powierzchni terenu inwestycji.

Planowane przedsięwzięcie zakłada powstanie 4 budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z lokalami usługowymi i garażami podziemnymi. Wysokość projektowanej zabudowy nie będzie przekraczać 13 m. Zaprojektowane budynki o konstrukcji monolitycznej żelbetowej posadowione zostaną na żelbetowej płycie fundamentowej. Ściany i żelbetowa płyta fundamentowa wykonane będą z betonu wodoszczelnego. Strop transferowy płytowy z głowicami oparty zostanie na ścianach żelbetowych. W części nadziemnej układ konstrukcyjny ścianowo-płytowy oraz stropy oparte będą na ścianach murowanych, nośnych i ścianach żelbetowych. Dachy budynków zaprojektowano jako płaskie. Dopełnienie stanowić będzie stolarka okienna i drzwiowa o standardowych wymiarach. 
W nowo powstałych budynkach mieszkalnych ma znaleźć się łącznie około 294 mieszkań i około 389 miejsc postojowych, w tym około 71 naziemnych i około 318 w garażach podziemnych. W koncepcji zagospodarowania terenu osiedla przewidziano wprowadzenie wewnętrznego układu komunikacyjnego składającego się z dróg wewnętrznych, dróg pożarowych, zjazdów do garaży podziemnych, ciągów pieszych oraz miejsc postojowych, w tym dla osób niepełnosprawnych. Na osiedlu powstanie również plac zabaw i zewnętrzne wiaty śmietnikowe przeznaczone do selektywnego magazynowania odpadów (miejsca utwardzone i zadaszone).

Budynki zostaną  podłączone do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Podczas realizacji oraz eksploatacji przedsięwzięcia, woda pobierana będzie z miejskiej sieci wodociągowej.

Teren planowanego przedsięwzięcia zostanie podłączony do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi ustalonymi z odbiorcą ścieków. Ścieki socjalno-bytowe z poszczególnych budynków odprowadzane będą poprzez projektowane przyłącza do istniejącej sieci kanalizacyjnej, a następnie odprowadzane będą do miejskiej oczyszczalni ścieków. Ścieki 
z odwodnienia garaży podziemnych przed odprowadzeniem do zewnętrznej kanalizacji zostaną podczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych ze zintegrowanym osadnikiem zlokalizowanym w zagłębieniu pod płytą garażową.

Wody spływające z powierzchni dróg i parkingów projektowanego osiedla będą odprowadzane przewodami do studzienek kanalizacyjnych poprzez wpusty uliczne oraz retencjonowane w zbiornikach retencyjnych. Teren planowanego przedsięwzięcia zostanie podłączony do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej