ZAŁĄCZNIK NR 1

do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr 10.2024 z dnia 28 marca 2024 r. znak: WAiB.6220.11.5.2023 AGW,

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Planowana inwestycja dotyczy prowadzenia działalności w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, na działce nr 211 z obrębu 42, przy ul. Przy Lesie 4B w Toruniu, o łącznej powierzchni 1,2695 ha. Inwestor planuje prowadzenie działalności 
w istniejącej hali technologiczno-magazynowej. W instalacji prowadzony będzie proces R13, R12 oraz R3.

Odpady powstające w procesie przetwarzania odpadów przeznaczone będą do dalszego zagospodarowania w procesie recyklingu. Odpady poddawane będą procesowi płatkowania na miejscu (R3) lub regranulacji (R3). Odpady wysortowane o składzie nieodpowiadającym procesowi prowadzonemu w zakładzie będą przeznaczone do odsprzedaży do wykorzystania w procesach R1-R11 w instalacjach należących do kolejnych posiadaczy odpadów (R12).

Metodą przetwarzania R12 jest ręczno-mechaniczne sortowanie odpadów, w celu przygotowania frakcji do dalszych procesów przetwarzania w zakładzie lub przez inne uprawnione podmioty.

Dla odpadów surowcowo czystych, wolnych od obcych zanieczyszczeń – końcowym etapem będzie płatkowanie lub regranulacja tworzywa (R3) – tworzywo będzie sprzedawane do bezpośredniej produkcji wyrobów gotowych (jako regranulat lub jednorodny płatek surowcowy). W ramach prowadzonego zakładu przetwarzania nie będą prowadzone procesy przetwarzania substancji niebezpiecznych. Odpady niebezpieczne oraz elementy zawierające niebezpieczne substancje, będą wyłącznie przekazywane innym podmiotom posiadającym stosowne zezwolenia na prowadzenie działalności w tym zakresie.

Działalność będzie prowadzona w istniejącej hali produkcyjno – magazynowej o powierzchni zabudowy ok.  3600 m2 wraz z  pomieszczeniami socjalno – biurowymi oraz gospodarczymi, zlokalizowanymi w hali.

Bilans terenu inwestycji będzie następujący:

- Powierzchnia  terenu  utwardzonego (parking, dojazdy, powierzchnie utwardzone, w tym pod wiatę)  -  6545 m²,

- Powierzchnia biologicznie czynna - ok. 2550 m2 (co stanowi ok. 20,1% powierzchni działki).

Łącznie powierzchnia przekształcona (budynek, infrastruktura, utwardzenia) wyniesie 
ok.  10145 m².

Na terenie przeznaczonym pod ww. działalność, przewiduje się wykonywanie prac instalacyjnych, związanych z  montażem linii do przetwarzania wewnątrz istniejącej hali produkcyjno-magazynowej, w skład której wchodzić będą:

- waga (w celu ustalenia wagi odpadów przyjmowanych do przetwarzania),

- kruszarki do rozdrabniania tworzyw sztucznych,

- wanny flotacyjne - mycie i wstępna separacja,

- wirówka - odwirowanie z nadmiaru wody,

- suszarki bębnowe,

- linia separacyjna - oddzielanie różnych rodzajów tworzywa,

- mieszalnik,

- linia do regranulacji.

oraz inne maszyny i urządzenia włączane do instalacji  w ramach ewaluacji procesu – dostosowania do potrzeb rynku i nowoczesnych dostępnych rozwiązań.

Dla odpadów surowcowo czystych, wolnych od obcych zanieczyszczeń – końcowym etapem będzie płatkowanie lub regranulacja tworzywa (R3) – płatkowane tworzywo będzie wykorzystywane do bezpośredniej produkcji folii – przez nabywców surowca.

Przewiduje się następujące procesy:

- ważenie odpadów,

- przygotowanie odpadów (ręczne usuwanie zanieczyszczeń, np. kamieni, elementów metalowych itp.),

- rozdrabnianie tworzyw sztucznych w kruszarkach,

- mycie i wstępna separacja w wannach flotacyjnych,

- odwirowanie z nadmiaru wody,

- suszenie w suszarkach bębnowych,

- oddzielanie różnych rodzajów tworzywa - linia separacyjna,

- mieszanie w mieszalniku,

- regranulacja - linia do regranulacji.

W wyniku procesu przetwarzania odpadów przyjętych na instalację, będą powstawały odpady z przetwarzania odpadów. Wielkość emisji – do 50 000 Mg odpadów/rok łącznie. Odpady wytwarzane będą powstawały w losowych proporcjach – w zależności od zawartości surowców wtórnych 
w strumieniu przyjmowanym.

Działalność zakładu, będzie prowadzona w godzinach dziennych (wstępnie założono 7.00-19.00) 7 dni w tygodniu.

Proponowany wariant inwestycji pozwala na prowadzenie działalności bez znaczącego wpływu na otoczenie (sortowanie, przetwarzanie wewnątrz hali) oraz techniki ręcznego sortowania surowców wtórnych pozwalającego na pełną kontrolę jakości odzyskiwanych surowców.

W poniższej tabeli przedstawiono kody poszczególnych rodzajów odpadów i ich ilości poddawanych przetwarzaniu.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
|  | 02 01 04 | Odpady tworzyw sztucznych | 50 000 |
|  | 07 02 13 | Odpady tworzyw sztucznych | 50 000 |
|  | 07 02 99 | Inne niewymienione odpady | 50 000 |
|  | 12 01 05 | Odpady z toczenia i wygładzania tworzyw | 50 000 |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 50 000 |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 50 000 |
|  | 16 01 19 | Tworzywa sztuczne | 50 000 |
|  | 17 02 03 | Tworzywa sztuczne | 50 000 |
|  | 17 06 04 | Materiały izolacyjne inne niż w mienione w 17 06 Ol i 17 06 03 | 50 000 |
|  | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 50 000 |
|  | 20 01 39 | Tworzywa sztuczne | 50 000 |

W poniższej tabeli przedstawiono rodzaje odpadów i ich ilości przewidziane do wytworzenia w związku z działalnością zakładu.

| Lp. | Kod odpadu | Rodzaj odpadu | Ilość (Mg/rok) | Podstawowy skład chemiczny i właściwości | Miejsce i sposób magazynowania odpadów |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Odpady wytwarzane w wyniku prowadzenia działalności – poza instalacją |
|  | 15 01 01 | Opakowania z papieru i tektury | 5 000 | celuloza, węglowodory; brak właściwości niebezpiecznych | wewnątrz hali lub pod wiatą zewnętrzną - w balikach lub w big-bagach, w kontenerach lub pojemnikach. Sporadycznie luzem. |
|  | 15 01 02 | Opakowania z tworzyw sztucznych | 5 000 | węglowodory; brak właściwości niebezpiecznych | wewnątrz hali lub pod wiatą zewnętrzną - w balikach lub w big-bagach, w kontenerach lub pojemnikach. Sporadycznie luzem. |
|  | 15 01 06 | Zmieszane odpady opakowaniowe | 3 000 | Mieszanina materiałów – celulozy, aluminium, tworzyw sztucznych | wewnątrz hali lub pod wiatą zewnętrzną - w balikach lub w big-bagach, w kontenerach lub pojemnikach. Sporadycznie luzem. |
| Odpady wytwarzane w wyniku przetwarzania – w tym z wanien flotacyjnych i separacji na sucho |
|  | 19 12 01 | Papier i tektura | 3 000 | celuloza, węglowodory; brak właściwości niebezpiecznych | wewnątrz hali lub pod wiatą zewnętrzną - w balikach lub w big-bagach, w kontenerach lub pojemnikach. Sporadycznie luzem. |
|  | 19 12 02 | Metale żelazne | 3 000 | metale żelazne; brak właściwości niebezpiecznych | wewnątrz hali lub pod wiatą zewnętrzną - w balikach lub w big-bagach, w kontenerach lub pojemnikach. Sporadycznie luzem. |
|  | 19 12 03 | Metale nieżelazne | 3 000 | metale nieżelazne; brak właściwości niebezpiecznych | wewnątrz hali lub pod wiatą zewnętrzną - w balikach lub w big-bagach, w kontenerach lub pojemnikach. Sporadycznie luzem. |
|  | 19 12 04 | Tworzywa sztuczne i guma | 5 000 | metale, węglowodory, węgiel, siarka; brak właściwości niebezpiecznych | wewnątrz hali lub pod wiatą zewnętrzną - w balikach lub w big-bagach, w kontenerach lub pojemnikach. Sporadycznie luzem. |
|  | 19 12 05 | Szkło | 1 000 | dwutlenek krzemu, węglan sodu, węglan wapnia, pigmenty; brak właściwości niebezpiecznych | wewnątrz hali lub pod wiatą zewnętrzną - w balikach lub w big-bagach, w kontenerach lub pojemnikach. Sporadycznie luzem. |
|  | 19 12 07 | Drewno inne niż w mienione w 19 12 06 | 1 000 | celuloza, hemiceluloza, lignina; brak właściwości niebezpiecznych | wewnątrz hali lub pod wiatą zewnętrzną - w balikach lub w big-bagach, w kontenerach lub pojemnikach. Sporadycznie luzem. |
|  | 19 12 08 | Tekstylia | 1 000 | węglowodory; brak właściwości niebezpiecznych | wewnątrz hali lub pod wiatą zewnętrzną - w balikach lub w big-bagach, w kontenerach lub pojemnikach. Sporadycznie luzem. |
|  | 19 12 09 | Minerały (np. piasek, kamienie) | 1 000 | minerały glebowe np. kalcyt, dolomit, apatyt; brak właściwości niebezpiecznych | wewnątrz hali lub pod wiatą zewnętrzną - w balikach lub w big-bagach, w kontenerach lub pojemnikach. Sporadycznie luzem. |
| Odpady wytwarzane w związku z utrzymaniem instalacji w sprawności. |
|  | 06 03 14 | Sole i roztwory inne niż wymienione w 0603 11 i 06 03 13 | 500 | Roztwór wody z solą – głównie NaCl – zanieczyszczony drobinami tworzyw sztucznych i minerałów | Na zewnątrz w betonowym zbiorniku prefabrykowanym – z izolacją bitumiczną |
|  | 13 01 10* | Mineralne oleje hydrauliczne niezawierające związków chlorowcoorganicznych | 2,00 | węglowodory; stan skupienia: ciekły, właściwości: łatwopalne, szkodliwe | szczelny, zamykany pojemnik wewnątrz hali. - wyznaczone miejsce na magazyn odpadów niebezpiecznych. |
|  | 13 01 11* | Syntetyczne oleje hydrauliczne | 2,00 | węglowodory; stan skupienia: ciekły, właściwości: łatwopalne, szkodliwe | szczelny, zamykany pojemnik wewnątrz hali. - wyznaczone miejsce na magazyn odpadów niebezpiecznych. |
|  | 15 01 10* | Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone | 2,50 | Tworzywa sztuczne — polimery węglowodorów, metale (głównie stal) zanieczyszczone głównie mieszaninami płynnych węglowodorów; stan skupienia: stały , właściwości: szkodliwe | szczelny, zamykany pojemnik wewnątrz hali. - wyznaczone miejsce na magazyn odpadów niebezpiecznych. |
|  | 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi | 2,50 | metale (głównie stal) zanieczyszczone głównie mieszaninami płynnych węglowodorów, stan skupienia: stały, właściwości: łatwopalne, szkodliwe | szczelny, zamykany pojemnik wewnątrz hali. - wyznaczone miejsce na magazyn odpadów niebezpiecznych. |
|  | 15 02 02* | Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi n . PCB | 5,00 | tworzywa sztuczne — polimery węglowodorów, naturalne włókna, zanieczyszczone głównie mieszaninami płynnych i półpłynnych węglowodorów; stan skupienia: stały, właściwości: szkodliwe | szczelny, zamykany pojemnik wewnątrz hali. - wyznaczone miejsce na magazyn odpadów niebezpiecznych. |
|  | 19 09 99 | Inne niewymienione odpady – z procesu uzdatniania wody do celów przemysłowych | 500 | Szlam z drobin tworzyw sztucznych z wytrąceniami mineralnymi – brak intensywnego zapachu | Zbierany bezpośrednio z dna zbiornika na zużytą solankę – przed przekazaniem do dalszego zagospodarowania – na pojazd typu „łódka” lub w postaci wilgotnej – magazynowany w big-bagu na betonowej posadzce wewnątrz hali |

Odpady powstające w wyniku przetwarzania odpadów będą czasowo magazynowane 
w obrębie wyznaczonych miejsc magazynowania odpadów.

Odpady powstające w wyniku eksploatacji instalacji – będą magazynowane w odrębnym miejscu magazynowania odpadów wyznaczonym wewnątrz hali.

Odpady posortowane, posegregowane surowcowo będą sukcesywnie transportowane do kolejnych posiadaczy. Przedmiotowa działalność będzie częściowo stanowiła zabezpieczenie surowcowe dla zakładu produkcyjnego prowadzonego w innej lokalizacji. Działalność będzie stanowiła samodzielny zakład produkcji surowców z recyklingu. Recyklaty o określonych parametrach będą sprzedawane jako pełnowartościowe surowce do produkcji.

Wyłącznie część odpadów (balast) – trafi do unieszkodliwiania przez składowanie lub do zakładów zajmujących się przygotowaniem paliw alternatywnych.

Odpady w momencie uzbierania ilości transportowych będą przekazywane kolejnemu posiadaczowi. W pierwszej kolejności będą przekazywane do podmiotów zajmujących się recyklingiem wyodrębnionych surowców wtórnych.

Jeżeli będzie to ekonomicznie uzasadnione – odpady będą przekazywane kolejnemu posiadaczowi prowadzącemu zbieranie odpadów.

Odpad solanki oraz szlamu będzie przekazywany do utylizacji do zakładu posiadającego stosowne zezwolenie na zagospodarowanie tego odpadu.