Załącznik do decyzji nr       .2024 z dnia       maja 2024 r., znak: WAiB.6220.11.24.2023 AGW

Charakterystyka przedsięwzięcia

Zadanie obejmuje budowę nowej zajezdni tramwajowo-autobusowej przeznaczonej do obsługi nowoczesnego taboru tramwajowego i autobusowego wraz z włączeniem do istniejącej sieci infrastruktury tramwajowej i drogowej.

Teren przedsięwzięcia polegającego na budowie zajezdni tramwajowo-autobusowej wynosi około 115700 m2.

W stanie istniejącym powierzchnia zabudowy obiektów kubaturowych wynosi około 7500 m2, 
a powierzchnia zabudowy parkingów około 50000 m2. Obecnie na obszarze przedsięwzięcia brak jest torów tramwajowych.

Projektowana w ramach wariantu proponowanego do realizacji oraz alternatywnego powierzchnia zabudowy w zakresie obiektów kubaturowych wynosi około 17800 m2, w przypadku parkingów wynosi około 41000 m2, w zakresie torowiska tramwajowego wynosi około 12500 m2.

Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie wykorzystania niskoemisyjnego transportu miejskiego na obszarze miasta Torunia poprzez rozwój i integrację systemów publicznego transportu zbiorowego w mieście.

Istniejące zagospodarowanie terenu przedsięwzięcia obejmuje: infrastrukturę tramwajową 
i drogową na ul. Legionów, zajezdnię autobusową, nieeksploatowane budynki usługowo-magazynowe przeznaczone do rozbiórki, dwustanowiskową stację CNG.

Zdecydowana większość obszaru inwestycji w stanie istniejącym stanowi teren przekształcony, utwardzony betonem, asfaltem lub kostką brukową.

W zakres prac dotyczący budowy hali tramwajowej w zajezdni tramwajowo-autobusowej przy ul. Legionów wchodzą:

- budowa torowiska tramwajowego na terenie zajezdni,

- realizacja tramwajowej sieci trakcyjnej wraz z układem zasilania oraz wyposażenie projektowanych rozjazdów tramwajowych w systemy sterowania i ogrzewania,

- budowa zadaszenia torowiska,

- wykonanie hali warsztatowej mieszczącej myjkę, tokarkę i stanowiska naprawcze wraz 
z wyposażeniem wraz z II-kondygnacyjnym budynkiem z zapleczem socjalnym, częścią warsztatowo- magazynową oraz biurową,

- budowa budynku garażowego,

- realizacja dróg dojazdowych, wewnętrznych, miejsc postojowych na terenie planowanej zajezdni tramwajowej przy ul. Legionów,

- likwidacja stacji paliw CNG w rejonie planowanej zajezdni tramwajowej,

- budowa odwodnienia dróg i torowiska tramwajowego,

- wykonanie sieci energetycznych,

- budowa oświetlenia drogowego,

- realizacja przyłączy do budynków,

- budowa sieci i urządzeń teletechnicznych,

- przebudowa bądź zabezpieczenie kolizji oraz budowę niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, 
w tym sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej, wodociągowej,  gazowej, ciepłowniczej, teletechnicznej, energetycznej oraz przyłączy do budynków,

- budowa elementów małej architektury (wiaty, zadaszenia, ławki, śmietniki, elementy systemu informacji pasażerskiej),

- rozbiórka istniejących ogrodzeń i ich odtworzenie,

- rozbiórki istniejących obiektów usługowo–magazynowych,

- rozbiórka istniejącej nieczynnej bocznicy kolejowej,

- zagospodarowanie terenu, wycinka i zabezpieczenie niezbędnej zieleni, nasadzenia.

W zakres prac dotyczący budowy hali autobusowej w zajezdni tramwajowo-autobusowej przy ul. Legionów wchodzą:

- budowa hali obsługowo-naprawczej z warsztatami i przestrzenią garażową dla pojazdów technicznych wraz z częścią socjalno-administracyjną (lub budowa nowego budynku obsługi),

- realizacja budynku obsługi pasażerskiej,

- budowa placu parkingowego do 180 miejsc postojowych dla taboru autobusowego, w tym do 45 miejsc postojowych przystosowanych do ładowania autobusów elektrycznych z wykorzystaniem złącza ładowania Plug-In Combo2 (infrastruktura techniczna) oraz przystosowanych do ładowania poprzez ładowarki pantografowe, zakłada się również zastosowanie pantografowych (wolnostojących) ładowarek,

- budowa zadaszenia wszystkich stanowisk postojowych z wykonaniem instalacji paneli fotowoltaicznych na zadaszeniach,

- budowa magazynów energii,

- wyposażenie wszystkich stanowisk w przyłącza pneumatyczne i elektryczne 230V i 24V,

- budowa placu manewrowego na potrzeby szkolenia kierowców,

- zagospodarowanie terenu zewnętrznego: miejsca parkingowe, miejsca postojowe dla pojazdów 
w tym: budowa i przebudowa chodników, zjazdów publicznych i indywidualnych, parkingów technicznych,

- budowa 4-stanowiskowej myjni samoobsługowej,

- budowa odwodnienia dróg, sieci energetycznych, oświetlenia drogowego,

- przebudowa istniejącej stacji paliw,

- budowa elementów małej architektury (wiaty, zadaszenia, śmietniki, elementy systemu informacji pasażerskiej, ławki, gabloty),

- budowa przyłączy do budynków, sieci i urządzeń teletechnicznych, przebudowa bądź zabezpieczenie kolizji oraz budowa niezbędnej infrastruktury towarzyszącej, w tym sieci: kanalizacji deszczowej, kanalizacji ogólnospławnej, wodociągowej, gazowej, ciepłowniczej, teletechnicznej, energetycznej, przyłącza do budynków,

- wykonanie tymczasowych obiektów, na czas prowadzenia robót budowlanych, wyburzenia obiektów kubaturowych kolidujących z planowaną inwestycją,

- lokalizacja paliw CNG (relokacji istniejącej stacji z zajezdni tramwajowej),

- przebudowa i rozbudowa układu zasilania dla potrzeb zajezdni tramwajowo-autobusowej,

- rozbudowa istniejącej podstacji trakcyjnej dla potrzeb zajezdni tramwajowo-autobusowej,

- budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Inżynierską i ul. Wielki Rów,

- zagospodarowanie terenu, wycinka i zabezpieczenie niezbędnej zieleni, nasadzenia.

W wariancie inwestycyjnym planuje się następujące rozwiązania torowe:

- ilość torów w obrębie hali: 8 torów (7 do obsługi technicznej oraz 1 techniczny tor komunikacyjny),

- liczba torów odstawczych: 6 torów odstawczych, lokalizacja hali do obsługi techniczne: 
w południowo-wschodniej części układu,

- funkcjonalność w zakresie połączeń torów odstawczych z torami na hali i torem 
technicznym – zapewniono możliwość wjazdu na każdy z torów odstawczych zarówno 
ze wszystkich torów zlokalizowanych na hali, jak i z toru technicznego,

- możliwość wjazdu z torów odstawczych z powrotem na teren hali, projektuje się dodatkowy tor komunikacyjny umożliwiający przejazd z jednego z torów odstawczych z powrotem na teren hali technicznej,

- nawierzchnia: w obrębie wszystkich torów zajezdniowych projektuje się nawierzchnię bezpodsypkową o zabudowie sztywnej z betonu,

- rodzaj szyn: szyny tramwajowe o profilu 60R2 na odcinkach prostych, szyny tramwajowe o profilu 59R2 ze stali R290 w łukach o promieniu R ≤ 50 m,

- rozstaw szyn – 1000 mm,

- połączenie ze stanem istniejącym: pełny węzeł trójkątny (połączenie z torami szlakowymi trasy tramwajowej na osiedle Jar); wykorzystanie pozostawionej rezerwy.

W obszarze części autobusowej planuje się zlokalizowanie łącznie około 180 miejsc postojowych. Na przedmiotowym terenie przewiduje się: stanowiska postojowe dla autobusów, stanowiska postojowe dla autobusów elektrycznych z możliwością ładowania, stanowiska postojowe dla samochodów osobowych, plac manewrowy do nauki jazdy, stację benzynową z dostępem 
dla pojazdów wielkogabarytowych (6 stanowisk w układzie równoległym), stację CNG, myjnię samochodową, dla samochodów osobowych. Przewiduje się przebudowę wewnętrznego układu komunikacyjnego części autobusowej zajezdni – podział na strefę wewnętrzną, dostępną dla pojazdów MZK oraz strefę komercyjną, dostępną również dla użytkowników zewnętrznych.

W obszarze części tramwajowej planuje się stanowiska postojowe dla samochodów technicznych oraz stanowiska postojowe dla samochodów osobowych.

Po wschodniej stronie zajezdni zaprojektowano budowę drogi dostępnej publicznie, zapewniającą możliwość dodatkowego skomunikowania przedmiotowego terenu z południa od strony ul. Wielki Rów oraz od strony ul. Inżynierskiej z północy.