Toruń, 03 lipca 2024 r.

WŚiZ.7021.1.54.2024.jcz

-------------------------------------

wg. rozdzielnika

-------------------------------------

Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia zaprasza do złożenia oferty na wykonanie robót: oczyszczenie doku wlotowego jazu rozdzielczego i wypadu Strugi Toruńskiej przy ul. Przeskok w Toruniu wraz z niezbędnymi naprawami  w zakresie:

- usunięcie ok. 90 m3 osadów nagromadzonych w komorze doku wlotowego jazu

- ciśnieniowe oczyszczenie ścian doku i krawędzi przelewowych wypadów strumieniem wody

- wykonanie napraw ubytków powierzchniowych w blokach żelbetowych jazu przy pomocy dedykowanej modyfikowanej zaprawy mineralnej do napraw betonów konstrukcyjnych na powierzchni łącznej ok 3 m2

- pomalowanie elementów metalowych jazu farbą nawierzchniową antykorozyjną

- dostarczenie i montaż tablic informacyjnych wykonanych z tworzywa sztucznego wysoko udarowego – 6 szt. o wymiarach 40x60 cm, tło niebieskie, litery białe – tekst informacji:

JAZ ROZDZIELCZY STRUGI TORUŃSKIEJ

Urząd Miasta Torunia

WSTĘP WZBRONIONY

- odmulenie odcinka Strugi Toruńskiej o dł. ok. 100 m od wylotu z jazu w kierunku przepustu pod ul. Olsztyńską

- reprofilacja i ukształtowanie skarp koryta Strugi Toruńskiej o dł. ok. 100 m poniżej jazu rozdzielczego

- wywóz osadów na składowisko odpadów

- uporządkowanie terenu.

Termin  realizacji usługi: do 31.10.2024 r.

- Ofertę cenową (druk w załączeniu) należy przesłać lub złożyć do dnia 15.07.2024 r. do godz. 12.00 na adres: Wydział Środowiska i Ekologii Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 12, 87-100 Toruń; e-mail: wsie@um.torun.pl.

- Niniejsza oferta nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zaproszenie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.

- Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz doświadczeniem w realizacji robót w zakresie napraw lub remontów budowli hydrotechnicznych – min. dwie realizacje o wartości min. 5.000,00 zł brutto każda.

Otrzymują:

- w/g rozdzielnika

- BIP

- a/a (jc- /2024)